Введение

«Проекты планировки и межевания части территории земельного участка  02:44:210801:5869 сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан» выполнен на основании разрешительных документов: Постановление Главы сельского поселения Отрадовский сельсовет о подготовке проекта планировки и проекта межевания.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для:

- Выделения элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, и линии регулирования застройки.

- Уточнения транспортных связей между микрорайонами, кварталами.

- Разработки поперечных профилей улиц проектируемой территории.

- Определения плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений по размещению объектов различного назначения.

- Установления параметров элементов планировочной структуры на данной территории.

- Определения границ зон существующего и планируемого размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры.

- Определения границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

- Определения территорий общего пользования.

- Уточнения границ территориальных зон Градостроительного регламента.

- Определения объемов работ по инженерной подготовке территории.

- Определения земельных участков и площадей в целях резервирования для государственных и муниципальных нужд.

Проект планировки территории является основой для  разработки проектов межевания территорий.

При разработке были проанализированы и использованы материалы исходных данных, предоставленных Заказчиком.

Проект разработан на топографической съёмке М 1:500.

В проектных решениях учтены предложения, рекомендованные Заказчиком.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку проектной документации по планировке территории.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, другими государственными нормами, правилами и стандартами.

Утвержденная градостроительная документация

- Схема территориального планирования муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

- Генеральный план ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан.

- Генеральный план сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

- Правила землепользования и застройки ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан.

- Утвержденные проекты планировок на сопредельных территориях.

Часть I. Комплексная оценка территории

Глава 1. Положение проектируемой территории в структуре сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Территория проектирования расположена в с.Мариинский сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в южной части с.Мариинский в границах территории жилищного развития. Территория проектирования свободна от застройки. Транспортная, инженерная инфраструктура в настоящее время частично присутствует.

1.1. Положение проектируемой территории в структуре сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Ограничена с западной и южной стороны землями сельскохозяйственного назначения. С северной стороны граничит с действующей молочно-товарной фермой. С восточной стороны граничит с территорией с.Мариинский, отданной под застройку секционными жилыми домами 9 этажей. С западной стороны граничит с зоной с особыми условиями использования территории: охранная зона нефтепродуктопровода МНПП "Салават-Уфа", "Ишимбай-Уфа"; АО "Транснефть-Урал" (учетный номер зоны 02.00.2.25 (изменение местоположения)). Входит в состав зоны с особыми условиями использования территории: РБ, Стерлитамакский район, местная общественная организация "Стерлитамакское общество охотников и рыболовов". По территории проходит зона с особыми условиями использования территории: охранная зона ВЛ-110 кВ Стерлитамак - Ашкадар (в составе ВЛ-110 кВ Стерлитамак - Ашкадар, ВЛ-110 кВ Отпайка на ПС Центральная); ООО "БашРЭС".

Землеотводы, выполненные в 2017-2018гг, на участке не производились.

- Кадастровая характеристика территории проектирования:

- Территория формируется из земельного участка с кадастровым номером 02:44:210801:5869;

- категория земель: земли населенных пунктов,

- форма собственности: не определена;

- вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.

- Генеральным планом предусмотрено комплексное многоэтажное жилищное строительство.

- Территориальная зона в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки:

Зона «С-2»:

– зона сельскохозяйственных угодий (вид функционального назначения зоны сельскохозяйственного использования   на иной вид разрешенного использования, в том числе, в целях  развития  жилищного строительства может быть  изменен после разработки и  утверждения проектной документации по планировке территории в установленном  действующим законодательством порядке).

Площадь

- проекта планировки  и проекта межевания – 114 га

1.2. Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- Береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ) отсутствуют;

- Зона охраны водозаборов отсутствуют.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий отсутствуют.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Зоны особо охраняемых природных территорий

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Глава 2. Природные условия

2.1.Климат

Климат характеризуется резко выраженной континентальностью со значительными колебаниями сезонных, месячных и суточных температур, с неустойчивой, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом.

2.2.Рельеф и инженерно-геологическая характеристика

Геологическое строение.

Рельеф спокойный. Предполагаемая интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии на большей площади территории менее 1%, Предполагаемая интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов менее 1%.

Геологические особенности: устойчивость относительно карстовых провалов предположительно соответствует требованиям для размещения секционной застройки 9 этажей и объектов социально-культурного назначения.

2.3.Гидрогеологические условия

На участке отсутствуют водные объекты, заболоченные участки отсутствуют. Затапливаемых территорий нет.

2.4.Растительность. Почвы

Растительность на участке луговая. Почвы серые и темно-серые лесные, черноземы выщелоченные.

Часть II. Планировка территории проектируемого участка.

Глава 3. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

3.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения. Правила землепользования и застройки.

Планировочные решения продиктованы следующими факторами:

- предлагаемой застройкой по разработанному генеральному плану;

- предлагаемыми транспортными связями и транспортными решениями согласно разработанному генеральному плану;

- существующие инженерные коммуникации, проходящие по территории проектируемого участка (канализационный коллектор).

Выбор приема планировки и застройки участка обуславливается многими факторами:

- генеральный план сельского поселения (расположение общественных центров, направление основных транспортных связей);

- природные условия местности (рельеф, геологические условия, зеленые насаждения);

- ранее выполненные проекты;

- расположение проектируемого микрорайона в составе села с учетом утвержденных проектов планировок на сопредельных территориях.

Проектом предлагается застройка территории многоэтажными секционными жилыми домами 9 этажей. Создание объектов и мест отдыха местного населения, обеспечивающих комфортное проживание.

Предлагаемое решение системы транспортных магистралей позволяет увязать жилую застройку с общественными центрами села и сельского поселения и дает возможность выхода на внешние транспортные связи.

Функциональное зонирование представлено:

- проектируемыми территориями секционной жилой застройки 9 этажей;

- проектируемыми территориями общественной застройки;

- проектируемыми территориями объектов коммунального назначения;

- зоной объектов транспортной инфраструктуры;

- зоной объектов инженерного обеспечения территории.

Учитывая выше изложенные факторы, планировочная структура имеет линейно-прямоугольное решение. Особое внимание уделено функциональному зонированию, созданию системы объектов обслуживания жилых кварталов, размещению общественных пространств, общественных центров.

Предлагаемое решение системы транспортных магистралей позволяет увязать основные структурные единицы территории проектирования: жилые микрорайоны, общественно-деловые зоны, транспортные узлы между собой и с общественными центрами и дает возможность выхода на внешние транспортные связи.

Противопожарные требования.

Противопожарные требования к планировке и застройке предусматривают возможность в случае возникновения пожара ограничить распространение огня и обеспечить необходимые условия для быстрой его ликвидации, это достигается :

-ограничением площадей застройки и длины зданий в соответствии со степенью их опасности;

-соблюдением необходимых противопожарных разрывов между зданиями;

-созданием возможности беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей ко всем зданиям и территориям.

Поперечный профиль улицы в случае необходимости предоставляет возможность проезда, установки и работы пожарных машин. При ширине улиц более 50 м, на расстоянии не более 5 м от линии застройки предусмотрены полосы шириной 6 м, пригодные для проезда и установки на ней пожарных машин.

Также на магистральных улицах вдоль кварталов с жилой застройкой где расстояние от края проезжей части улицы превышает нормативное предусмотрены местные проезд - дублеры.

3.2. Объемы строительства

3.2.1. Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям с учётом средней жилищной обеспеченности 30,0 кв.м /чел. К застройке предлагаются 9-ти этажные многоквартирные жилые дома. К концу расчётного срока жилой фонд составит 423,2 тыс. кв.м. Население по проекту планировки составит к концу расчетного срока 14,1 тыс.чел.

3.2.2. Общественно-деловое, социальное и культурно-бытовое строительство.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания населения проектируемой территории включает объекты эпизодического, периодического и повседневного обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования на расчетную численность населения 14,1 тыс. чел. на расчетный срок. Расчеты сведены в таблицу.

Расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях произведён по нормативам и в соответствии с демографией и составляет 51 место на 1000 человек в детских дошкольных учреждениях и 115 ученических мест на 1000 человек в школах (вместимость школ рассчитана с учётом односменной работы). Проектом предлагается размещение двух школ на 33 класса каждая и трех детских садов на 240 мест каждый.

На проектируемой территории также размещаются центр досуга, два торговых центра, поликлиника, СОК.

3.2.3. Коммунальное строительство.

На  проектируемой территории предусмотрено размещение объектов инженерного обеспечения и мусорных контейнеров (см. соответствующие разделы).

3.3. Благоустройство и озеленение

Благоустройство и озеленение территории тесно связано с функциональным зонированием территории, системой улиц. Проектом предлагается рациональная организация системы озеленения территории.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон общественного центра, улиц, озеленения территорий общественных зданий.

Проектируемые зеленые насаждения по функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (озеленение улиц, озеленение вдоль проездов, озеленение территорий общего пользования);

- озеленение дворов жилых зданий.

Выбор типа озеленения и расстояние от зеленых насаждений до объектов строительства принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов по пожарной безопасности и согласно СНиП 2.07.01-89*, с учетом:

- обеспечения работы пожарной техники;

- размещения в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7м) посадок кустарников с неглубокой корневой системой;

- соблюдения расстояний от воздушных линий электропередачи до просадки деревьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

- исключения посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах прокладки инженерных сетей.

На территории проектируемого участка предусмотрены площадки отдыха, детские, игровые и т.д.

3.4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.5. Памятники истории и культуры

Согласно п.14.22 СНиП 2.07.01-89* при планировке и застройке городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

На основании исходных данных представленных Отделом по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории проекта планировки объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, археологии) отсутствуют.

Глава 4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема инженерной подготовки проектируемой территории на стадии ПП выполнена на съемке масштаба 1:2000, с сечением сплошных горизонталей через 0.5 м.

Поверхность рельефа относительно ровная. Высотные отметки земли изменяются в пределах 189,5-192,55.

Проектом инженерной подготовки территории предлагается незначительная подсыпка территории с учетом водоотвода поверхностных вод, которая до строительства центральной ливневой канализации осуществляется по внутриквартальным проездам на основные улицы ограничивающий микрорайон, с выпуском ливневых вод ниже на рельеф. Основной  водоотвод ливневых вод осуществляется самотеком по внутриквартальным проездам на улицы, где предусматриваются ливневые колодцы проектируемой ливневой канализации.

Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

С целью минимизации объемов земляных работ продольный профиль улиц по оси и бордюрному ограждению принят с нулевым уклоном , по лоткам проезжей части принят пилообразный продольный профиль с уклоном 0,5% в сторону дожде приемных колодцев . Пилообразный профиль выполняется путем изменения высоты бордюрного ограждения от минимальной 10 см до максимальной 20 см. Расстояния между дожде приемными колодцами -50 м. Отметки дожде приемных решеток соответствуют минимальным не затапливаемым отметкам. Проектные отметки по оси улиц рассчитываются в зависимости от ширины проезжей части улицы. Отметки территории внутри кварталов будут подняты из условия обеспечения водоотвода с дворовой территории по внутриквартальным проездам.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировки улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстоянием между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят – 0,4 тысячных, максимальный – 7,65 тысячных.

Рекомендации по перенесению проекта в натуру.

К проекту планировки, выполнен геодезический расчет красных линий, по осям улиц, в масштабе 1:500. Все данные приведены на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий». Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально по данным чертежа.

ЛИВНЕВАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

На территории жилого района ливневой канализации на сегодняшний день не существует.

Ливневая канализация предусматривается на всех основных улицах. Сток поверхностных вод с территории жилого района осуществляется по коллекторам в направлении очистных сооружений. В целях уменьшения заглубления коллекторов, очистка и сброс поверхностных вод предусматривается в трех местах.

Глава 5. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Улицы и дороги

Проектом предусмотрено создание улично-дорожной сети на данной территории по нормативным параметрам с учетом коридоров инженерных коммуникаций, транспортной схемой Генерального плана сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и ГО г.Стерлитамак. Проектируемая улично-дорожная сеть дифференцируется по основному назначению улиц. Назначение улиц определялось, учитывая величину и планировочную структуру населенного пункта, основные виды транспорта, интенсивности и скорости движения транспортных средств, пешеходного движения, характер и функциональное назначение застройки:

- магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движения (пр. Октября) – связывает проектируемый микрорайон с ГО г.Стерлитамак (запроектирована в соответствии с генпланом ГО г. Стерлитамак)

- магистральная улица районного значения (улица №4)– связывает проектируемый микрорайон с ГО г.Стерлитамак (запроектирована в соответствии с генпланом ГО г. Стерлитамак)

- улицы в жилой застройке (улицы №1, №2, №3, №5, №6)– обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами;

- проезды – обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки.

Планировочными элементами улиц в пределах их красных линий являются: проезжая часть; тротуары; разделительные, технические и защитные полосы озеленения; остановочные площадки для пассажиров массового транспорта, площадки для временной остановки средств индивидуального транспорта и автомобилей с потребительскими грузами; островки безопасности.

В пределах красных линий все элементы улиц предоставляются для общественного пользования. В поперечных профилях улиц предусмотрены технические полосы для прокладки инженерных подземных сетей, на этих полосах не предусматривается устройство капитальных дорожных покрытий и посадка деревьев.

Пешеходное движение - наиболее распространенный вид передвижения людей по территории района проектирования. Организация этого движения задача важная.

Нормальная инсоляция жилых квартир обеспечивается расстоянием между фасадами жилых домов, для этого предусматривается отступ жилых домов от красных линий вглубь квартала, микрорайона на 6, 10 метров. В поперечных профилях улиц предусмотрены технические полосы для прокладки инженерных подземных сетей, на этих полосах не предусматривается устройство капитальных дорожных покрытий и посадка деревьев.

5.2. Общественный транспорт

На проектируемой территории предусмотрен уличный безрельсовый транспорт.

Автобусные маршруты осуществляют непосредственную транспортную связь между жилыми районами города и общественными центрами. Маршруты протрассированы по основным улицам. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки принята 500-800м; остановки размещаются через 400-600 м. Остановки расположены в непосредственной близости от общественных центров и оборудованы пассажирскими павильонами или навесами.

Нормативные параметры и расстояния между остановками общественного транспорта приняты в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

5.3. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

В соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (2008 г) пункт 2.2.54 «На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машиноместами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов», а также «При устройстве автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах, одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домах допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей», проектом предлагается устройство автостоянок для жильцов, а так же гостевых автостоянок на придомовых территориях.

Расчет стоянок для общественных зданий выполнен в соответствии с СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Функции кратковременной стоянки и относительно длительного хранения автомобиля одинаковы - часть стоянок у общественных зданий предлагается использовать в дневное время для кратковременного хранения, а в вечерние и ночные часы обслуживать население района.

Для размещения мест хранения и обслуживания основного состава автомобильного транспорта жилых районов в проекте предусмотрены многоуровневые паркинги, расположенные на обособленных территориях и отделенных улицами и защитным озеленением от жилой застройки, в комплексе со станциями техобслуживания, авто-магазинами, авто-мойками и заправочными станциями не нарушая санитарные нормы и требования. Расстояние от мест хранения расчетного автотранспорта составляет не более 800м. В кварталах размещены открытые автостоянки.

Требуемое количество машиномест принято из расчета 350 м/м на 1тыс. жителей. Для размещения кратковременных стоянок в жилых кварталах предусмотрены стоянки на дублёрах магистральных улиц. Таким образом, внутри жилых кварталов необходимо разместить всего лишь гостевые парковочные места.

Дополнительно для размещения автомобилей жителей в качестве ночных стоянок   возможно использовать стоянки рядом расположенных общественных зданий и обьектов.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей составит:

Ар.с. = 14,1*350 = 4935 авт.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

1) Проектом предусмотрено 100 % обеспечение надземными стоянками для хранения

автомобилей жителей общей вместимостью 4935 м/мест, из них:

а) Открытые наземные гостевые стоянки - 639 м/мест на придомовых территориях.

б) Открытые наземные стоянки для временного хранения - 1234 м/мест (25 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей), из них:

- 113 м/мест на территории жилых групп,

- 546 м/мест – необходимо размесить на проектируемых стоянках на отдельных земельных участках, на прилегающих к селитебной зоне территориях при пешеходной доступности 800 м,

- 575 м/места - в пределах улиц, граничащих с жилыми микрорайонами.

в) Открытые наземные стоянки для постоянного хранения - 3062 м/мест, из

них: 1462 м/места на проектируемых стоянках на отдельных земельных участках, 1600 м/мест необходимо размесить на прилегающих к селитебной зоне территориях при пешеходной доступности 800 м.

2) Открытые наземные стоянки автомобилей на территории общественной застройки – 319 м/м.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

На проектируемой территории не предполагается размещение сооружений для технического обслуживания транспортных средств. Для нужд жителей проектируемой территории предлагается использовать существующие объекты обслуживания транспортных средств за границами проектирования в соответствии с генеральным планом СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ.

Глава 6. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

На проектируемой территории утвержденными «Правилами землепользования и застройки сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», установлены следующие территориальные зоны:

Зона «С-2»:

– зона сельскохозяйственных угодий (вид функционального назначения зоны сельскохозяйственного использования   на иной вид разрешенного использования, в том числе, в целях  развития  жилищного строительства может быть  изменен после разработки и  утверждения проектной документации по планировке территории в установленном  действующим законодательством порядке).

Проектом предлагается внесение изменений в действующие ПЗЗ:

1) территориальную зону сельскохозяйственных угодий в границах проекта планировки перевести в территориальную зону Ж-4:

Зона «Жилая территориальная зона (Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4)» - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека.

- откорректировать градостроительные регламенты в части относящихся к секционной застройке этажностью выше 8 этажей:

#### Основные и условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Код | Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ж1 | Ж-2 | Ж-3 | Ж-4 | ОД-1 | Т-1 | П-1 | П-2 | Р-1 | С-1 | C-3 | СП-1 | ОХ-1 | В-1 |
| 2.0 | Жилая застройка (2.1-2.7.1) |
| 2.8 | Обслуживание жилой застройки |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Объекты гаражного назначения |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства (3.1-3.10.2) |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание: |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |
| 3.4 | Здравоохранение |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  |  |  | Р | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Образование и просвещение |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование |  |  |  | У | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Культурное развитие |  |  |  | Р | Р |  |  | У | У |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Религиозное использование |  |  |  | Р | Р |  |  |  | У |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Общественное управление |  |  |  | Р | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание (3.10.1-3.10.2) |  |  |  | У | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Ветлечебницы без содержания животных |  |  |  | У | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Предпринимательство (4.1-4.10) |
| 4.1 | Деловое управление |  |  |  | Р | Р |  | В | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Рынки |  |  |  | У | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины |  |  |  | Р | Р | У |  | У | В |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  |  |  | Р | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание |  |  |  | Р | Р | У | У | У | У |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  |  |  | Р | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Развлечения |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта (кроме 2.7.1) |  |  |  | Р | У | Р |  | Р | У |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  |  |  | У | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) (5.1-5.5) |
| 5.1 | Спорт |  |  |  | Р | Р |  |  | У | Р |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |

- откорректировать предельные размеры вновь формируемых земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части относящихся к секционной застройке этажностью выше 8 этажей:

| Наименование показателя | Вид территориальной зоны |
| --- | --- |
|  | Ж-4 |
| Минимальная площадь земельного участка, га - садоводство | 0,02 |
| Максимальная площадь земельного участка, га - садоводство | НР |
| Минимальная ширина по красной линии, м | ПП |
| Минимальная длина на глубину, м | ПП |
| Минимальный отступ от красной линии, м | - |
| Максимальный коэффициент застройки, % | ПП |
| Минимальный процент озеленения, % | 20 |
| Максимальная высота оград, м | - |

Примечания к таблице:

9) ПП – в соответствии с утвержденным проектом планировки

Глава 7.Инженерное обеспечение

7.1.Водоснабжение

Существующее положение.

Централизованное водоснабжение территории в границах проекта планировки отсутствует.

Проектное решение.

Водоснабжение территории в границах проекта планировки  разработаны на основании технического задания.

Расчетный расход воды составляет 3318  м3/сут; 224,36 м3/час; 88,62 л/с.

Настоящим проектом планировки  предусматривается застройка жилого массива:

- 9-ти этажные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками с ваннами;

- строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

Проектируемые сети хоз-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Наружное пожаротушение предусматривается от водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорого не ближе 2,5 м. от края проезжей части.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Данное проектное решение предложено при условии организации и подключения населенного пункта к централизованным сетям водоснабжения.

Норма водопотребления принята по табл. 1 СП 31.13330.2012.

7.2.Водоотведение

Существующее положение.

Централизованное водоотведение территории в границах проекта планировки отсутствует.

Проектное решение.

Водоотведение территории в границах проекта планировки  разработаны на основании технического задания на проектирование.

Расход стоков составляет 430,8  м3/сут;  51,28 л/с.

Схема канализования проектной территории в границах проекта планировки решена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства.

Сети самотечной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Weaving X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Данное проектное решение предложено при условии централизованного канализования населенного пункта.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Сети самотечной канализации предусмотреть из чугунных труб с шаровидным графитом или из труб из монолитного железобетона водонепроницаемостью не ниже W12.

Сети напорной канализации предусмотреть из полиэтиленовых (напорных) труб марки ПЭ 100.

Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

7.3.Теплоснабжение

Расходы тепла на отопление секционной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение проектируемой территории предусматривается  от проектируемой котельной. Теплоснабжение предполагается по независимой схеме от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Производительность ИТП, типы оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек, байпасов и расчетная схема теплоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

7.4.Газоснабжение

Потребность проектируемой территории в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

При расчете газа принято в дома устанавливаются плиты газовые.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории —  отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

7.5.Электроснабжение

Для электроснабжения микрорайона проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность | Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| РП-ТП |  | БКТП-3 | 2х1000 кВА |
| БКТП-1 | 2х600 кВА | БКТП-4 | 2х1000 кВА |
| БКТП-2 | 2х600 кВА | БКТП-5 | 2х600 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными КЛ-10 кВ.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка 5419,4 кВт

7.6.Телефонизация

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п. Предварительное количество необходимых телефонных номеров составит 5605 шт.

Теле-, радиофикация

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок*	- 5605 шт.

Глава 8. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды.

8.1. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды проектируемой территории направлены на защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижения уровня городских шумов, освоение непригодных для застройки территорий, улучшение микроклимата. Предложенные мероприятия приведут к стабилизации экологического равновесия, эффективному развитию территорий.

Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации предлагаемых архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

Планировочные решения проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.

Мероприятия, предлагаемые проектом

- инженерная подготовка территории;

- создание и соблюдение режима охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

- функциональное зонирование территорий;

- благоустройство улиц и дорог, с соблюдением технических параметров улиц и дорог в соответствии с их классификацией;

- полное инженерное благоустройство территорий;

- обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания;

- интенсивное озеленение магистральных улиц.

Защита жилой застройки от электромагнитного излучения сводится к реконструкции существующих линий с заменой воздушных линий электропередач по территории жилой застройки на кабельные, соблюдению технических коридоров либо вынос на территорию общего пользования.

Шумовое воздействие

Шумы относятся к числу вредных для человека загрязнений окружающей среды. Защита населения от шума стала в последнее время важнейшей гигиенической проблемой.

Главными источниками шума служат все виды транспорта, легковой и особенно грузовой автомобильный транспорт. Зоны шумового дискомфорта зависят от загруженности и категории автодорог.

Параметры проектируемых улиц соответствуют нормативной ширине, в зависимости от классификации улиц.

Проектом предлагаются следующие технические мероприятия:

1. Защитить проектируемые селитебные территории от шумового воздействия.

2. Застройку вести в соответствии с районированием территории по степени устойчивости к карстовым провалам.

3. Выполнить организацию рельефа, при необходимости осушить заболоченные участки.

4. Обеспечить полное инженерное благоустройство и оборудование территории, организовать отвод поверхностных вод на проектируемые очистные сооружения.

5. Поперечные профили основных дорог и улиц должны включать санитарно-защитное озеленение.

6. Параметры улиц должны соответствовать действующим нормам.

7. Утилизация, регулярный вывоз и бытовых отходов.

9. Проектирование оптимального количества котельных на газовом топливе.

10. Озеленить санитарно-защитные зоны.

Организационные мероприятия.

1. Допускать строительство и эксплуатацию производственных и коммунально-складских предприятий с усовершенствованными современными технологиями.

2. Создать посты наблюдения за воздушным бассейном, что позволит регулярно проводить контроль за состоянием атмосферного воздуха.

3. Провести инвентаризацию источников вредных отбросов.

4. Оснастить все стационарные источники газопылеулавливающим оборудованием.

5. Установить контроль за выхлопными газами.

6. Исключить движение грузового транспорта через селитебные территории.

8.2. Санитарная очистка и мусороудаление

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Сбор и удаление ТКО в СП Отрадовский сельсовет осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест., а также в соответствии с Генеральной схемой очистки территории МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

В соответствии с п.8 статьи 12 Федерального закона №89-ФЗ Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. Для сбора отходов в местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках.  В районах индивидуальной жилой застройки осуществляется поадресный сбор мусора.

Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Основными источниками образования отходов на территории городского округа являются коммунальный сектор (население) и производственные предприятия

В данной таблице приведен расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Нормы накопления ТБО

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | на 1 чел./год | всего в год |
| Твердые от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 1,1 | 15,51 тыс. |
| Итого |  | 15,51 тыс. |

Морфологический состав ТБО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок 10,45 тыс.т.год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 (30) | 4,65 |
| Бумаги, картон | 37-41 (40) | 6,20 |
| Дерево | 1-2 (1) | 0,16 |
| Металлолом | 4-6 (5) | 0,78 |
| Текстиль | 3-5 (5) | 0,78 |
| Кости | 1-2 (2) | 0,31 |
| Стекло | 2-3 (3) | 0,46 |
| Кожа, резина | 0,5-1 (1) | 0,16 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 (1) | 0,16 |
| Пластмасса | 5-6 (5) | 0,78 |
| Прочие | 1-2 (2) | 0,31 |
| Отсев | 5-7 (5) | 0,78 |
|  | 100 | 15,51 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

14,1тыс.чел. х 50 кг/год = 0,705 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенный участок ТКО. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

Проектом предлагается раздельный сбор отходов.

Для организации раздельного сбора отходов проектом предложено:

- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья;

- организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

1. Контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

2. Контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

3. Конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

Пункт приема вторсырья размещается за проектной границей. Раздельный сбор отходов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Вывоз мусора осуществляется на свалку.

На основании разработанного генерального плана сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан вывоз мусора осуществляется на существующий полигон в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Башкортостан.

Глава 9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне в совокупности с организационными мероприятиями составляют комплекс мероприятий, осуществляемых в целях решения задач гражданской обороны (далее - мероприятия по гражданской обороне) при  подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом.

9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

Основными мероприятиями по защите территории района от ЧС природного характера являются:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств защиты от стихийных бедствий природного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

- постоянное проведение медицинскими, санитарно-эпидемиологическими, ветеринарными учреждениями текущего и предупредительного санитарного надзора за природно-очаговыми инфекциями; 
- содержание в готовности мест эвакуации в период половодья для населения и сельскохозяйственных животных; 
- установка снегозащитных ограждений на участках дорог, подверженных снегозаносам, и оборудование объездов узких и труднодоступных участков дорог в зимний период; 
- обеспечение готовности эвакопунктов, поддержание в готовности необходимых сил и средств, для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера;

- состояние в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- снабжение и своевременное оказание медицинской помощи населению;

- применение объемно-планировочных, инженерных решений и средств, обеспечивающих защиту населения.

9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах.

Основными мероприятиями по защите территории от ЧС техногенного характера являются:

- своевременное оповещение населения, о возникновении чрезвычайных ситуации и о способах укрытия от основных поражающих факторов;

- вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения.

- подготовка сил и средств для защиты от ЧС техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); развитие и модернизация системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2011); развитие объектов транспортной инфраструктуры.

9.3 Проведение мероприятий по гражданской обороне

Мероприятия по обеспечению различных категорий населения  ЗС ГО и требования к ЗС ГО

На планируемой территории отсутствуют предприятия, учреждения и организации, продолжающие свою деятельность в военное время, а также предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, прием эвакуированного населения не предусмотрен, строительство ЗС ГО на планируемой территории не предусматривается.

В соответствии с постановлением правительства РФ  №737 от 18.07.2015 г.,  для населения, проживающего в безопасных районах, используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

Также, приспосабливаются подвальные и цокольные этажи помещений существующих зданий и сооружений под укрытия. Для решения вопроса о возможности приспособления производится обследование помещений в существующих зданиях и сооружениях, в случае необходимости, дооборудование их до требований, предъявляемых к защитным сооружениям и постановка их на учёт.

Проектом предлагается предусмотреть возможность планирования в мирное время и  строительства в период мобилизации и в военное время быстровозводимых защитных сооружений   и простейших укрытий. Они строятся в самые сжатые сроки с максимальным использованием имеющихся сборных конструкций и материалов, упрощенного оборудования, с наиболее эффективным применением рабочей силы средств механизации.

Мероприятия по оповещению населения

Организация оповещения населения в настоящее время регламентируется «Положением о системах оповещения населения», утвержденным совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи России, Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 в котором конкретизированы требования федеральных законов и постановлений правительства и иных нормативных документов.

Мероприятия по световой маскировке

Светомаскировка должна осуществляться согласно «Инструкции по светомаскировке населенных пунктов и объектов экономики» СП 264.1325800.2016  и СП 165.1325800.2014.

## 9.4  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

На  территории с. Мариинский СП Отрадовский сельсовет пожарная безопасность  обеспечивается:

Таблица № 9.6

| Наименование формирования | Место дислокации |
| --- | --- |
| 14 отряд ФПС по РБ | г. Стерлитамак Ул. Волочаевская,3 |
| ПЧ-40 ГУ ЦУС «ФПС по РБ» | г. Стерлитамак Ул. Худайбердина, 100 |
| ПЧ-54 ГУ «14 ОФПС по РБ» | г. Стерлитамак Ул.Гоголя,124 |

Планировочные мероприятия по пожарной  безопасности:

Планировка и застройка территории проекта планировки осуществляется в соответствии с ранее разработанным генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Планировочное решение застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Согласно Постановлению Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 "О противопожарном режиме" (в редакции, актуальной с 17 января 2018)  запрещается:

1. использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;

2. использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники;

3. на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов;

4. использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. Количество переездов через пути должно быть не менее 2.

Противопожарное водоснабжение - это совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей для тушения пожара.

Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84*.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода.   Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Согласно таблице №  5 СП 31.13330.2012  расчетное количество одновременных пожаров 1 с расходом на пожар 30 л/с.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Пожарные гидранты следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций.

Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы), а также рек,  с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек.

Глава 10. Основные технико-экономические показатели  по проекту планировки.

| №№ | Наименование | Единица измерения | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория по проекту планировки всего, - на 1 человека | га/% кв.м/чел. | 94,81/100,0 67,2 |
| 1.1 | Из общей территории |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га/ % | 50,77/53,5 |
|  | - территории детских садов и школ | « | 10,72/11,3 |
|  | - территории общественной застройки | « | 3,83/4,0 |
|  | - территории производственно-коммунальных предприятий | « | 1,57/1,7 |
|  | -улицы | « | 25,55/27,0 |
|  | - прочие территории | « | 2,37/2,5 |
| 1.2 | Из общей территории: |  |  |
|  | - озеленённые территории | га/ кв.м/чел. | 17,20/12,2 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения всего | тыс.чел. | 14,1 |
| 2.2 | Плотность населения в жилых кварталах | чел./га | 221 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 423,2/ 4671 |
| 3.2 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/ чел. | 30,0 |
| 3.4 | Коэффициент застройки | ед. | 0,14 |
| 3.5 | Коэффициент плотности застройки | ед. | 1,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 720/ 51 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 1650/ 115 |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел | пос/см | 290/ 20,6 |
| 4.4 | Спортивные залы- всего/1000 чел | м2 | 2256/ 160 |
| 4.5 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 850/ 60 |
| 5 | Ориентировочная стоимость строительства (уточняется по рабочим проектам) | млн.руб | 29624,0 |

Примечание: *уточняется рабочими проектами