Введение

«Проекты планировки и межевания части территории земельного участка  02:44:210801:5869 сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан» выполнен на основании разрешительных документов: Постановление Главы сельского поселения Отрадовский сельсовет о подготовке проекта планировки и проекта межевания.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для:

- Выделения элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, и линии регулирования застройки.

- Уточнения транспортных связей между микрорайонами, кварталами.

- Разработки поперечных профилей улиц проектируемой территории.

- Определения плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений по размещению объектов различного назначения.

- Установления параметров элементов планировочной структуры на данной территории.

- Определения границ зон существующего и планируемого размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры.

- Определения границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

- Определения территорий общего пользования.

- Уточнения границ территориальных зон Градостроительного регламента.

- Определения объемов работ по инженерной подготовке территории.

- Определения земельных участков и площадей в целях резервирования для государственных и муниципальных нужд.

Проект планировки территории является основой для  разработки проектов межевания территорий.

При разработке были проанализированы и использованы материалы исходных данных, предоставленных Заказчиком.

Проект разработан на топографической съёмке М 1:500.

В проектных решениях учтены предложения, рекомендованные Заказчиком.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку проектной документации по планировке территории.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, другими государственными нормами, правилами и стандартами.

Утвержденная градостроительная документация

- Схема территориального планирования муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

- Генеральный план ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан.

- Генеральный план сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

- Правила землепользования и застройки ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан.

- Утвержденные проекты планировок на сопредельных территориях.

Основные термины и определения, используемые в проекте.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Преобразование застроенных территорий – действия, осуществляемые применительно к нескольким земельным участкам, элементам (частям элементов) планировочной структуры (кварталам, частям кварталов, микрорайонов, частям микрорайонов) и включающие (в различных сочетаниях): изменение границ земельных участков, реконструкцию объектов капитального строительства, новое строительство на свободных участках или на месте сносимых объектов капитального строительства.

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов технологического воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного планирования.

Инженерная подготовка – комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защиты территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж и т.д.)

Инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения условий жизнедеятельности на территории в соответствии с ее функциональным назначение.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Реконструкция – изменение параметра объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (дали этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. Реконструкция объектов капитального строительства может быть направлена на полное или частичное изменение их вида использования и планировочной организации. Реконструкция может затрагивать или не затрагивать конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов.

Благоустройство – деятельность, направленная на повышение физической и эстетической комфортности городской среды средствами инженерной подготовки оборудования и озеленения территории.

Проект планировки территории – документация по планировке территории, подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов).

Разбивочный чертеж красных линий - технический документ, на котором отображаются красные линии и указываются размеры, определяющие построение красных линий.

Проектная документация – документация содержащая материалы в текстовой форме и в виде чертежей (схем, карт) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, а также капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

Исходные данные (исходно-разрешительная документация) - технические и иные документы, сведения, используемые при проектировании и строительстве объекта.

Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы территориальных зон, и подзон в их составе; границы зон действие публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирование земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков на которых расположены линейные объекты, расположенные вне территории кварталов (микрорайонов), (далее также основные красные линии) а также линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков на которых расположены линейные объекты, расположенные на территории кварталов (микрорайонов) и границы территорий общего пользования (далее также вспомогательные красные линии).

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и предшествующие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений.

Задание на разработку градостроительной документации – документ, выдаваемый заказчиком и содержащий требования утверждаемых документов территориального планирования и документации по планировке территории и проектной документации, обязательные экологические, санитарно-гигиенические, пространственные требования к архитектурному объекту, требование по инженерному оборудованию и инженерной подготовке территории, требования по охране памятников истории и культуры, требования по соблюдению прав граждан и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе строительства или реконструкции объекта.

Задание на проектирование (техническое задание) – определяемые заказчиком требования к разработчику проекта по организации разработки и по содержанию проекта.

Технические условия – условия подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и устанавливающие сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также требование инженерных и транспортных служб к организации строительства, устройства транспортных подъездов (въездов) к объектам с магистральных транспортных коммуникаций.

Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение.

Зоны охраны объектов культурного наследия – территории, границы и особые условия использования которых, определяются законодательством об объектах культурного наследия.

Объект культурного наследия – объект, обладающий историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющий особое значение для истории и культуры РФ (объект федерального значения), субъект РФ (объект регионального значения) или муниципального образования (объект местного значения), а также объект археологического наследия.

Зона санитарно-защитная – территория, на которой устанавливаются особые режимы хозяйственной и градостроительной деятельности в целях защиты населения от воздействия источников вредности (загрязнения).
	Зона водоохранная – вид зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемый в соответствии с законодательством РФ, выделяемой для поддержания водных объектов в соответствии с экологическими требованиями для предотвращения засорения и истощения поверхностных вод, а так же сохранения среды обитания животного и растительного мира.

Особо охраняемые природные территории – категория земель по целевому назначению, включающая земли государственных природных заповедников, в т.ч. биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Использование особо охраняемых природных территорий регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в т.ч. расположенная вне территории кварталов (микрорайонов) – площади, улицы, набережные, бульвары и на территории кварталов (микрорайонов) – проезды и скверы.

Планировочная структура – модель пространственной организации территории, представляющая ее в виде системы планировочных центров и осей, планировочных районов и зон.

Планировочный каркас – система планировочных центров и осей, представляющих собой структурообразующую основу пространственной организации территории (точечных и линейных компонентов ее картографического представления).

Планировочные центры – (узлы) места сосредоточения людских и материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних связей.

Планировочные оси – коммуникации или коридоры коммуникаций реализующих внешние связи планировочных центров.

Планировочные районы – обладающие некоторой степенью анонимности части территории, тяготеющие к планировочным центрам, имеющим внешние связи (соответственно планировочное районирование - распределение территории по признаку ее тяготения к планировочным центрам).

Планировочные зоны – территории однородные, по какому либо признаку или сочетанием признаков (соответственно, планировочное зонирование – распределение территории по признаку однородности какой либо ее характеристики или сочетаний характеристики).

Элементы планировочной структуры территории – кварталы, микрорайоны, планировочно-обособленные части кварталов, микрорайонов, линейные объекты, расположенные вне территории кварталов (микрорайонов).

Квартал – основной элемент планировочной структуры города, ограниченный красными линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования, от иных элементов планировочной структуры города.

Микрорайон – элемент планировочной структуры города, включающий один или несколько кварталов, преимущественно жилого назначения, в границах которого на основе нормативов градостроительного проектирования осуществляется комплексное обеспечение проживающего и иного населения соответствующей территории социальными и коммунально-бытовыми услугами.

Зеленые насаждения общего пользования – зеленые насаждения на выделенных в установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в т.ч. зеленые насаждения парков, городских садов, скверов, бульваров, зеленые насаждения озеленения городских улиц).

Зеленые насаждения ограниченного пользования – зеленые насаждения на земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые осуществляется на платной основе или ограничен режимом использования.

Жилой дом усадебного типа (или индивидуальный жилой дом) - отдельно стоящее здание, предназначенное для круглогодичного проживания единой семьи или группы людей ведущих в границах домовладения общее хозяйство и расположенное на земельном участке с которым оно неразрывно связано, как правило, с отступом от границ этого участка.

Жилой дом блокированный – жилой дом, состоящий из нескольких блоков (квартир) каждый из которых предназначен для проживания единой семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоков или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Многоквартирный жилой дом – жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лестничные клетки, иные коммунальные пространства через которые обеспечивается доступ общего для всего дома земельного участка.

Жилой дом квартирного типа малоэтажный – многоквартирный жилой дом, имеющий не более четырех этажей, включая мансардный.

Инфраструктура транспортная – комплекс сооружений, коммуникаций (включая предприятия всех видов транспорта и соответствующие и органы управления), обеспечивающий устойчивое функционирование и развитие поселений и межселенных территорий.

Инфраструктура социальная – комплекс находящегося в ведении органов государственной власти или органов местного самоуправления жилищного фонда, объектов и предприятий (учреждений) культурно-бытового обслуживания населения, а также объектов и предприятий, обеспечивающих их устойчивое функционирование.

Коэффициент застройки – часть территории земельного участка, которая занята зданиями (%).

Баланс территории – выраженное в единицах площади или в процентах сложившееся или проектируемое деление территории по каким либо видам ее использования или по структурным элементам.

Лесопарк – благоустроенная лесная территория, предназначенная для свободного активного отдыха, преобразуемая в процессе постепенной реконструкции в организованный ландшафтно-планировочный объект. Лесопарк характеризуется преобладанием лесных ландшафтов (75-80%). В отличие от парка в лесопарке может быть разрешен сбор ягод, грибов, плодов. В лесопарке запрещается охота на птиц и животных, заготовка сена и пастьба скота. Здесь проводится постоянное наблюдение за состоянием почвы, чтобы предупредить вытаптывание.

Парк культуры и отдыха – зеленый массив, который по размерам, размещено в плане населенного пункта и природной характеристике обеспечивает наилучшее условие для отдыха населения и организации массовых культурно-просветительных, политических мероприятий, физкультуры и развлечений.

Городской парк (отдыха) – зеленый массив предназначенный для прогулок и отдыха, с ограниченным набором сооружений по обслуживанию населения.

Сквер – озелененный участок на площади или улице, используемый для кратковременного отдыха и архитектурно-декоративных целей.

Бульвар – озелененная полоса на проезжей части улицы или набережной. Бульвар служит для пешеходного движения, кратковременного отдыха, а также для защиты тротуаров и зданий от пыли и шума.

Насаждения на улицах – аллеи, рядовые и групповые посадки деревьев и кустарников вдоль улиц и площадки перед зданиями, защищающие пешеходов и здание от шума и пыли, избытка солнечной радиации, а также растения оформляющие фасады и балконы домов, улучшающие санитарно-гигиенические условия на улице или внутри здания.

Насаждения при административных и общественных учреждениях – озелененный участок, являющийся местом кратковременного отдыха и ожидания, а также важным элементом архитектурного решения.

Часть I. Комплексная оценка территории

Глава 1. Положение проектируемой территории в структуре сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Территория проектирования расположена в с.Мариинский сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в южной части с.Мариинский в границах территории жилищного развития. Территория проектирования свободна от застройки. Транспортная, инженерная инфраструктура в настоящее время частично присутствует.

1.1. Положение проектируемой территории в структуре сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

Ограничена с западной и южной стороны землями сельскохозяйственного назначения. С северной стороны граничит с действующей молочно-товарной фермой. С восточной стороны граничит с территорией с.Мариинский, отданной под застройку секционными жилыми домами 9 этажей. С западной стороны граничит с зоной с особыми условиями использования территории: охранная зона нефтепродуктопровода МНПП "Салават-Уфа", "Ишимбай-Уфа"; АО "Транснефть-Урал" (учетный номер зоны 02.00.2.25 (изменение местоположения)). Входит в состав зоны с особыми условиями использования территории: РБ, Стерлитамакский район, местная общественная организация "Стерлитамакское общество охотников и рыболовов". По территории проходит зона с особыми условиями использования территории: охранная зона ВЛ-110 кВ Стерлитамак - Ашкадар (в составе ВЛ-110 кВ Стерлитамак - Ашкадар, ВЛ-110 кВ Отпайка на ПС Центральная); ООО "БашРЭС".

Землеотводы, выполненные в 2017-2018гг, на участке не производились.

- Кадастровая характеристика территории проектирования:

- Территория формируется из земельного участка с кадастровым номером 02:44:210801:5869;

- категория земель: земли населенных пунктов,

- форма собственности: не определена;

- вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.

- Генеральным планом предусмотрено комплексное многоэтажное жилищное строительство.

- Территориальная зона в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки:

Зона «С-2»:

– зона сельскохозяйственных угодий (вид функционального назначения зоны сельскохозяйственного использования   на иной вид разрешенного использования, в том числе, в целях  развития  жилищного строительства может быть  изменен после разработки и  утверждения проектной документации по планировке территории в установленном  действующим законодательством порядке).

Площадь

- проекта планировки  и проекта межевания – 114 га

1.2. Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- Береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ) отсутствуют;

- Зона охраны водозаборов отсутствуют.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий отсутствуют.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

- существующие автодороги местного значения;

- проектируемые городские улицы и магистрали.

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- водоводы

- линии электропередач

- продуктопроводы

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

На территории отсутствуют границы 1,2,3 зон охраны водозаборов.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Проект планировки выполняется в соответствии с решениями Генерального плана СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ.

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта. Отсутствуют.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. Отсутствует.

Глава 2. Природные условия

2.1.Климат

Климат характеризуется резко выраженной континентальностью со значительными колебаниями сезонных, месячных и суточных температур, с неустойчивой, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом.

Климатические данные района строительства, следующие:

- климатический район (по СП 131.13330.2012) - IВ;

- абсолютный минимум -47,6оС;

- абсолютный максимум +40,5оС;

- средняя минимальная температура января составляет -15,6оС;

- средняя максимальная температура июля составляет +25,4оС;

- средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5° С.

- средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +20,1°С.

- средняя месячная относительная влажность воздуха в январе – 80%;

- средняя месячная относительная влажность воздуха в июле – 66%;

- продолжительность отопительного периода - 211 суток;

- глубина промерзания грунта – 1,5 – 2,2 м;

- мощность снежного покрова – 50 см;

- продолжительность залегания снежного покрова – 150 суток.

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с – в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

2.2.Рельеф и инженерно-геологическая характеристика

Геологическое строение.

Рельеф спокойный. Предполагаемая интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии на большей площади территории менее 1%, Предполагаемая интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов менее 1%.

Геологические особенности: устойчивость относительно карстовых провалов предположительно соответствует требованиям для размещения секционной застройки 9 этажей и объектов социально-культурного назначения.

В геологическом строении площадки на глубину исследования 12 м  принимают следующие отложения

Четвертичные отложения - Q4

0-0,3м        - Почвенно–растительный слой

0,3 – 6,0м  - Суглинки, глины песчанистые

6,0 -  9,0 -    Глина с прослойками обломочного гравия, в основном известкового состава, размер фракций 10-15 мм

Неогеновые отложения (плиоцен) - N2

9,0 – 12 м – глина коричневато-серого цвета плотная, непластичная.

2.3.Гидрогеологические условия

На участке отсутствуют водные объекты, заболоченные участки отсутствуют. Затапливаемых территорий нет.

Гидрогеологические условия площади до глубины 12 м характеризуются наличием одного водоносного горизонта в интервале от 6,0 до 9,0м , мощностью 3 м. Подземные воды приурочены к четвертичным отложениям  представленным глинами с прослойками мелкообломочного гравия. Отложения незащищенные, верхний водонепроницаемый слой отсутствует. Уровень грунтовых вод находится в прямой зависимости от атмосферных осадков. Коэффициент фильтрации суглинков зоны аэрации составляет в среднем 0,6-0,6 м/сут.

Выхода на поверхность подземных вод  нет, поверхность земли незаболочена, растительный поров умеренный. Отсутствие высокоствольных деревьев способствует спокойному продвижению грунтовых вод. Геологический разрез площади выдержан по строению. Замеры уровня воды производились в паводковый период, уровень подземных вод установился на глубине 2,53 м от поверхности земли, в летний период уровень воды снижается до отметки от 6 до 8 м. Таким образом уровень грунтовых вод находится ниже зоны промерзания грунтов на 0,73 м в при максимальном подъеме и  5-6 м в засушливый период.

2.4.Растительность. Почвы

Растительность на участке луговая. Почвы серые и темно-серые лесные, черноземы выщелоченные.

Часть II. Планировка территории проектируемого участка.

Глава 3. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

3.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения. Правила землепользования и застройки.

Планировочные решения продиктованы следующими факторами:

- предлагаемой застройкой по разработанному генеральному плану;

- предлагаемыми транспортными связями и транспортными решениями согласно разработанному генеральному плану;

- существующие инженерные коммуникации, проходящие по территории проектируемого участка (канализационный коллектор).

Выбор приема планировки и застройки участка обуславливается многими факторами:

- генеральный план сельского поселения (расположение общественных центров, направление основных транспортных связей);

- природные условия местности (рельеф, геологические условия, зеленые насаждения);

- ранее выполненные проекты;

- расположение проектируемого микрорайона в составе села с учетом утвержденных проектов планировок на сопредельных территориях.

Проектом предлагается застройка территории многоэтажными секционными жилыми домами 9 этажей. Создание объектов и мест отдыха местного населения, обеспечивающих комфортное проживание.

Предлагаемое решение системы транспортных магистралей позволяет увязать жилую застройку с общественными центрами села и сельского поселения и дает возможность выхода на внешние транспортные связи.

Функциональное зонирование представлено:

- проектируемыми территориями секционной жилой застройки 9 этажей;

- проектируемыми территориями общественной застройки;

- проектируемыми территориями объектов коммунального назначения;

- зоной объектов транспортной инфраструктуры;

- зоной объектов инженерного обеспечения территории.

Учитывая выше изложенные факторы, планировочная структура имеет линейно-прямоугольное решение. Особое внимание уделено функциональному зонированию, созданию системы объектов обслуживания жилых кварталов, размещению общественных пространств, общественных центров.

Предлагаемое решение системы транспортных магистралей позволяет увязать основные структурные единицы территории проектирования: жилые микрорайоны, общественно-деловые зоны, транспортные узлы между собой и с общественными центрами и дает возможность выхода на внешние транспортные связи.

Объемно-пространственная организация района проектирования.

Совокупность всех факторов района проектирования, влияющих на архитектурно-пространственное решение, переопределяет выбор общей композиционной идеи и ее решения. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным условиям относятся - общее архитектурно-планировочное построение генерального плана: функциональная организация жилой застройки и местные условия. Объемно-пространственные элементы и условия включают типы жилых домов и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве, а также условия восприятия.

Высокая эстетика застройки достигается благодаря улучшенным художественным достоинствам общественных зданий и созданием единого продуманного градостроительного ансамбля, включая наряду с жилыми и общественными зданиями также и благоустройство территории, озеленение и ландшафт.

Архитектурно-планировочная структура района проектирования отражает социальную организацию территории и размещение зданий обслуживающих учреждений и жилых домов с точки зрения радиуса доступности.

Выбор приема планировки и застройки жилого района обуславливается многими факторами:

- генеральный план (расположение общественных центров, направление основных магистралей);

- природные условия местности (рельеф, геологические условия, зеленые насаждения);

- ранее выполненные проекты;

- расположение проектируемого района.

Сочетание зданий различного назначения, конфигурацией и этажности и должны создавать композицию застройки, а сочетание групп домов и общественных зданий образовывать композицию жилого района и будут определяться на последующих стадиях проектирования.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания подразделяются на 3 группы - первичного, повседневного и периодического обслуживания:

-в кварталах, в микрорайонах в радиусе обслуживания до 300 м

-повседневное обслуживание в радиусе обслуживания 500 м

-периодическое обслуживание в радиусе обслуживания до 1500 м

Учреждения периодического обслуживания размещены в комплексе зданий, которые образуют единый комплекс общественного центра. Учреждения повседневного пользования в основном размещаются в одном здании. Учреждения торговли и бытового обслуживания размещаются также в первых этажах жилых домов. Встроено-пристроенные помещения размещаются по границе кварталов на красных линиях улиц, что значительно расширяет сферу их действия и даёт возможность попутного пользования при движении на работу и с работы.

Дошкольные детские учреждения и школы размещены в отдельно стоящих зданиях, расположенных на обособленных территориях, изолированных от жилой  застройки, одновременно имеют удобные подходы и подъезды как со стороны улиц так и со стороны жилья.  Вместимость здания детских учреждений определена радиусом обслуживания и межмагистральной территорией. В общеобразовательных школах количество мест принимается из расчета работы школы в одну смену.

Большинство мест в предприятиях и учреждениях, которыми жители пользуются повседневно предполагается размещать во встроенно-пристроенных помещениях первых этажей жилых домов в квартале или, что значительно улучшает обслуживание и экономит время.

В создании гармоничной застройки района проектирования важная роль принадлежит ландшафту. Парки, скверы, бульвары – основной природный элемент в структуре района, предназначены для отдыха населения.

Противопожарные требования.

Противопожарные требования к планировке и застройке предусматривают возможность в случае возникновения пожара ограничить распространение огня и обеспечить необходимые условия для быстрой его ликвидации, это достигается :

-ограничением площадей застройки и длины зданий в соответствии со степенью их опасности;

-соблюдением необходимых противопожарных разрывов между зданиями;

-созданием возможности беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей ко всем зданиям и территориям.

Поперечный профиль улицы в случае необходимости предоставляет возможность проезда, установки и работы пожарных машин. При ширине улиц более 50 м, на расстоянии не более 5 м от линии застройки предусмотрены полосы шириной 6 м, пригодные для проезда и установки на ней пожарных машин.

Также на магистральных улицах вдоль кварталов с жилой застройкой где расстояние от края проезжей части улицы превышает нормативное предусмотрены местные проезд - дублеры.

3.2. Объемы строительства

3.2.1. Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям с учётом средней жилищной обеспеченности 30,0 кв.м /чел. К застройке предлагаются 9-ти этажные многоквартирные жилые дома. К концу расчётного срока жилой фонд составит 423,2 тыс. кв.м. Население по проекту планировки составит к концу расчетного срока 14,1 тыс.чел.

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по жилым кварталам.

Распределение объёмов жилищного строительства по проекту планировки

| №№ кварталов | Общая площадь жилья, кв.м | Квартир, шт. | Население, тыс. чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73726 | 814 | 2,46 |  |
| 2 | 57646 | 632 | 1,92 | 1 очередь строительства |
| 4 | 80279 | 893 | 2,67 |  |
| 5 | 92901 | 1023 | 3,10 | 1 очередь строительства |
| 6 | 28944 | 324 | 0,96 | « |
| 7 | 80177 | 884 | 2,67 |  |
| 8 | 9527 | 101 | 0,32 |  |
| ИТОГО | 423200 | 4671 | 14,10 |  |

Далее приведена ведомость зданий и сооружений.

Ведомость зданий и сооружений

| №№ на плане | Наименование | Этаж-ность | Количество | Площадь, м2 | Строительный объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зда-ний | квартир, шт. | застройки | общая нормируемая | здания | всего |
|  |  |  |  | зда-ния | всего | здания | всего | здания | всего |  |  |
|  | Квартал 1 |
| 1 | Детский сад на 240 мест | 2 | 1 | - | - | 1514 | 1514 | 4620 | 4620 | 14850 | 14850 |
| 6 | 5-ти секционный жилой дом | 9 | 1 | 180 | 180 | 2630 | 2630 | 16080 | 16080 | 64320 | 64320 |
| 7 | 3-х секционный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания: | 9 | 1 | 101 | 101 | 1684 | 1684 | 9527 | 9527 | 38592 | 38592 |
|  | -магазин - 50 кв м торг. пл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе - 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -предприятия бытового обслуживания — 10 раб.мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,9 | 3-х секционные жилые дома | 9 | 2 | 108 | 216 | 1578 | 3156 | 9648 | 19296 | 38592 | 77184 |
| 10 | 2-х секционный жилой дом | 9 | 1 | 72 | 72 | 1052 | 1052 | 6432 | 6432 | 25728 | 25728 |
| 11 | 4-х секционный жилой дом | 9 | 1 | 144 | 144 | 2104 | 2104 | 12864 | 12864 | 51456 | 51456 |
| 12 | 3-х секционный жилой дом с встроенными предприятиями обслуживания: | 9 | 1 | 101 | 101 | 1684 | 1684 | 9527 | 9527 | 38592 | 38592 |
|  | -магазины на 200 кв м торг пл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе на 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,52 | ТП | 1 | 2 | - | - | 36 | 72 | 29 | 58 | 115 | 230 |
|  | ИТОГО по жилому фонду |  |  |  | 814 |  | 12310 |  | 73726 |  |  |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся | 3 | 1 | - | - | 5747 | 5747 | 9921 | 9921 | 31747 | 31747 |
| 13 | 4-х секционный жилой дом с встроенными предприятиями обслуживания: | 9 | 1 | 136 | 136 | 2210 | 2210 | 12743 | 12743 | 51456 | 51456 |
|  | - почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отделение банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,15 | 5-ти секционные жилые дома | 9 | 2 | 180 | 360 | 2630 | 5260 | 16080 | 32160 | 64320 | 128640 |
| 16 | 4-х секционный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания: | 9 | 1 | 136 | 136 | 2210 | 2210 | 12743 | 12743 | 51456 | 51456 |
|  | -магазины - 150 кв м торг. пл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бар - 14 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -предприятия бытового обслуживания — 6 раб.мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Спортивно-оздоровительный комплекс: | 2 | 1 | - | - | 1911 | 1911 | 3248 | 3248 | 21115 | 21112 |
|  | -спортивные залы -1824 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бассейн - 25х14 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -сауна - 43 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе - 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53,54 | ТП | 1 | 2 | - | - | 36 | 72 | 29 | 58 | 115 | 230 |
|  | ИТОГО по жилому фонду |  |  |  | 632 |  | 9680 |  | 57646 |  |  |
|  | Квартал 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2-х секционный жилой дом | 9 | 1 | 72 | 72 | 1052 | 1052 | 6432 | 6432 | 25728 | 25728 |
| 18,20,21, 22,23 | 4-х секционные жилые дома | 9 | 5 | 144 | 720 | 2104 | 10520 | 12864 | 64320 | 51456 | 257280 |
| 19 | 3-х секционный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания: | 9 | 1 | 101 | 101 | 1684 | 1684 | 9527 | 9527 | 38592 | 38592 |
|  | - магазин - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комбинат бытового обслуживания — 16 раб. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Торговый центр: | 3 | 1 | - | - | 1081 | 1081 | 2695 | 2595 | 15570 | 15570 |
|  | -магазины - 1500 кв. м торг.площ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -предприятия бытового обслуживания - 14 раб. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе - 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -отделение банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественные туалеты - 4 прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,56 | ТП | 1 | 2 | - | - | 36 | 72 | 29 | 58 | 115 | 230 |
|  | ИТОГО по жилому фонду |  |  |  | 893 |  | 13256 |  | 80279 |  |  |
|  | Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Детский сад на 240 мест | 2 | 1 | - | - | 1514 | 1514 | 4620 | 4620 | 14850 | 14850 |
| 24 | 4-х секционный жилой дом | 9 | 1 | 144 | 144 | 2104 | 2104 | 12864 | 12864 | 51456 | 51456 |
| 25 | 3-х секционный жилой дом с встроенными предприятиями обслуживания: | 9 | 1 | 101 | 101 | 1684 | 1684 | 9527 | 9527 | 38592 | 38592 |
|  | -магазины - 200 кв. м торг.площ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -магазин кулинарии - 45 кв. м торг.площ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе - 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,30 | 5-ти секционные жилые дома | 9 | 2 | 180 | 360 | 2630 | 5260 | 16080 | 32160 | 64320 | 128640 |
| 27 | 3-х секционный жилой дом со встроенными учреждениями социального обслужива- ния | 9 | 1 | 101 | 101 | 1684 | 1684 | 9527 | 9527 | 38592 | 38592 |
| 28,29 | 3-х секционные жилые дома | 9 | 2 | 108 | 216 | 1578 | 3156 | 9648 | 19296 | 38592 | 77184 |
| 31 | 3-х секционный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания: | 9 | 1 | 101 | 101 | 1684 | 1684 | 9527 | 9527 | 38592 | 38592 |
|  | -магазин - 100 кв м торг. пл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе - 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -предприятия бытового обслуживания - 4 раб.мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Центр досуга: | 3 | 1 | - | - | 945 | 945 | 2268 | 2268 | 13608 | 13608 |
|  | -видеозал — 100 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кружковые — 850 посет .мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -детская школа искусств — 162 места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -библиотека — 70,5 тыс.том. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ресторан — 100 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе — 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественные туалеты — 6 приб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,52 | ТП | 1 | 2 | - | - | 36 | 72 | 29 | 58 | 115 | 230 |
|  | ИТОГО по жилому фонду |  |  |  | 1023 |  |  |  | 92901 |  |  |
|  | Квартал 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4-х секционный жилой дом | 9 | 1 | 144 | 144 | 2104 | 2104 | 12864 | 12864 | 51456 | 51456 |
| 33 | 3-х секционный жилой дом | 9 | 2 | 108 | 108 | 1578 | 1578 | 9648 | 9648 | 38592 | 38592 |
| 34 | 2-х секционный жилой дом | 9 | 1 | 72 | 72 | 1052 | 1052 | 6432 | 6432 | 25728 | 25728 |
| 46 | Поликлиника — 290 пос/см | 2 | 1 | - | - | 765 | 765 | 1345 | 1345 | 5752 | 5752 |
| 50 | КНС | 1 | 1 | - | - | 36 | 36 | 29 | 29 | 115 | 115 |
|  | ИТОГО по жилому фонду |  |  |  | 324 |  | 4734 |  | 28944 |  |  |
|  | Квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад на 240 мест | 2 | 1 | - | - | 1514 | 1514 | 4620 | 4620 | 14850 | 14850 |
| 35 | 6-ти секционный жилой дом | 9 | 1 | 216 | 216 | 3156 | 3156 | 19315 | 19315 | 77260 | 77260 |
| 36 | 4-х секционный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания: | 9 | 1 | 136 | 136 | 2210 | 2210 | 12743 | 12743 | 51456 | 51456 |
|  | -магазины - 150 кв. м торг.площ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -магазин кулинарии - 40 кв. м торг.площ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе - 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,38 | 3-х секционные жилые дома | 9 | 2 | 108 | 216 | 1578 | 3156 | 9648 | 19296 | 38592 | 77184 |
| 39 | 5-ти секционный жилой дом | 9 | 1 | 180 | 180 | 2630 | 2630 | 16080 | 16080 | 64320 | 64320 |
| 40 | 4-х секционный жилой дом со встроенной стоматологической поликлиникой | 9 | 1 | 136 | 136 | 2210 | 2210 | 12743 | 12743 | 51456 | 51456 |
| 59,60 | ТП | 1 | 2 | - | - | 36 | 72 | 29 | 58 | 115 | 230 |
|  | ИТОГО по жилому фонду |  |  |  | 884 |  |  |  | 80177 |  |  |
|  | Квартал 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся | 3 | 1 | - | - | 5747 | 5747 | 9921 | 9921 | 31747 | 31747 |
| 41 | 3-х секционный жилой дом со встроенными учреждениями социального обслуживания | 9 | 1 | 101 | 101 | 1684 | 1684 | 9527 | 9527 | 38592 | 38592 |
| 47 | Административное здание: | 2 | 1 | - | - | 504 | 504 | 806 | 806 | 4032 | 4032 |
|  | -полиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -нотариальная контора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -пункт охраны порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЖЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -офисы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по жилому фонду |  |  |  | 101 |  |  |  | 9527 |  |  |
|  | Квартал 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | База ЖЭО | 1 | 1 | - | - | 2499 | 2499 | 1999 | 1999 | 7996 | 7996 |
| 49 | Котельная | 1 | 1 | - | - | 963 | 963 | 771 | 771 | 3852 | 3852 |
|  | Квартал 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Торговый центр: | 3 | 1 | - | - | 869 | 869 | 2086 | 2086 | 12514 | 12514 |
|  | -магазины — 1680 кв.м торг.площ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -предприятия бытового обслуживания — 16 раб. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кафе — 50 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общественные туалеты — 4 приб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Общественно-деловое, социальное и культурно-бытовое строительство.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания населения проектируемой территории включает объекты эпизодического, периодического и повседневного обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования на расчетную численность населения 14,1 тыс. чел. на расчетный срок. Расчеты сведены в таблицу.

Расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях произведён по нормативам и в соответствии с демографией и составляет 51 место на 1000 человек в детских дошкольных учреждениях и 115 ученических мест на 1000 человек в школах (вместимость школ рассчитана с учётом односменной работы). Проектом предлагается размещение двух школ на 33 класса каждая и трех детских садов на 240 мест каждый.

На проектируемой территории также размещаются центр досуга, два торговых центра, поликлиника, СОК. Расчёт потребности в основных объектах обслуживания представлен в нижеследующей таблице.

Расчёт объектов местного значения

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, min, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Население | тыс. чел. | 14,1 |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 51 | 719 | 720/240 | 720 | 2,52 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 115 | 1622 | 1650/825 | 1650 | 5,45 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 162 | 162/- | 162 | Встр. |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Поликлиники, врачебные амбулатории | пос/ см | 18,15 | 256 | 290/290 | 290 | 0,3 | С учетом обслуживания соседних кварталов |
| 2 | Аптека | объект | 4 | 4 | 4/2 | 4 | Встр. |  |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. | объ-ект | 2 | 2 | 2/1 | 2 | Встр. |  |
| Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 2256 | 2256/216 | 2256 | Встр. | СОК, школы |
| 2 | Бассейн | м2 зеркала воды | 25 | 350 | 350/- | 350 | 0,2 | СОК |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Кружковые | посет. мест | 60 | 846 | 850/- | 850 | Встр. |  |
| 2 | Библиотеки | тыс.ед. хран. | 5 | 70,5 | 70,5/- | 70,5 | Встр. |  |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 4230 | 4230/550 | 4230 | 1,0 |  |
| 2 | Магазины кулинарии | « | 6 | 85 | 85/45 | 85 | Встр. |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 564 | 564/114 | 564 | Встр. |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 70 | 70/20 | 70 | Встр. |  |
| 5 | Бани (сауны) | мест | 3 | 43 | 43/- | 43 | Встр. |  |
| Организации и учреждения |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1 на м/р | 1 | 1/1 | 1 | Встр. |  |
| 2 | Филиалы банков | объ-ект | 2 на м/р | 2 | 2/1 | 2 | Встр. |  |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на м/р | 1 | 1/1 | 1 | Встр. |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 1 | ЖЭО база | объ-ект | 1 на м/р | 1 | 1/- | 1 | 1,0 |  |
| 2 | ЖЭУ | объ-ект | 1 на м/р | 1 | 1/1 | 1 | Встр. |  |

Отдельно — стоящие объекты обслуживания, размещаемые на

проектируемой территории

| №№ | Наименование | Этажно-сть | Ед. измер. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Детский сад | 2 | мест | 240 | 1 очередь стр.-ва |
| 1, 3 | Детский сад | 2 | мест | 240 |  |
| 4 | Общеобразовательная школа | 3 | учащих-ся | 825 | 1 очередь стр.-ва |
| 5 | Общеобразовательная школа | 3 | учащих-ся | 825 |  |
| 42 | Торговый центр: | 2 | объект | 1 |  |
|  | -магазины |  | кв.м торг.пл. | 1680 |  |
|  | -предприятия бытового обслуживания |  | раб. мест. | 16 |  |
|  | -кафе |  | мест | 50 |  |
|  | -общественные туалеты |  | прибор | 4 |  |
| 43 | Торговый центр: | 2 | объект | 1 |  |
|  | -магазины |  | кв.м торг.пл. | 1500 |  |
|  | -предприятия бытового обслуживания |  | раб. мест. | 14 |  |
|  | -кафе |  | мест | 50 |  |
|  | -отделение банка |  | объект | 1 |  |
|  | -общественные туалеты |  | прибор | 4 |  |
| 44 | Центр досуга: | 2 | объект | 1 |  |
|  | -видеозал |  | мест | 100 |  |
|  | -кружковые |  | посетит. мест | 850 |  |
|  | -детская школа искусств |  | мест | 162 |  |
|  | -библиотека |  | тыс.т. | 70,5 |  |
|  | -ресторан |  | мест | 100 |  |
|  | -кафе |  | мест | 50 |  |
|  | -общественные туалеты |  | прибор | 6 |  |
| 45 | Спортивно-оздоровительный комплекс: | 2 | объект | 1 | 1 очередь стр.-ва |
|  | -спортивные залы |  | кв.м. пола | 1824 |  |
|  | -бассейн 25х14 м |  | кв.м. зеркала воды | 350 |  |
|  | -сауна |  | мест | 43 |  |
|  | -кафе |  | мест | 50 |  |
| 46 | Поликлиника |  | пос./см. | 290 | 1 очередь стр.-ва |
| 47 | Административное здание: | 2 | объект | 1 |  |
|  | -полиция |  | объект | 1 |  |
|  | -нотариальная контора |  | объект | 1 |  |
|  | -пункт охраны порядка |  | объект | 1 |  |
|  | -ЖЭУ |  | объект | 1 |  |
|  | -офисы |  |  |  |  |
| 48 | База ЖЭО | 1 | объект | 1 |  |
| 49 | Котельная | 1 | объект | 1 | 1 очередь стр.-ва |

Объекты инженерного обслуживания ТП, РП, КНС приведены в соответствующих разделах.

3.2.3. Коммунальное строительство.

На  проектируемой территории предусмотрено размещение объектов инженерного обеспечения и мусорных контейнеров (см. соответствующие разделы).

3.3. Благоустройство и озеленение

Благоустройство и озеленение территории тесно связано с функциональным зонированием территории, системой улиц. Проектом предлагается рациональная организация системы озеленения территории.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон общественного центра, улиц, озеленения территорий общественных зданий.

Проектируемые зеленые насаждения по функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (озеленение улиц, озеленение вдоль проездов, озеленение территорий общего пользования);

- озеленение дворов жилых зданий.

Выбор типа озеленения и расстояние от зеленых насаждений до объектов строительства принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов по пожарной безопасности и согласно СНиП 2.07.01-89*, с учетом:

- обеспечения работы пожарной техники;

- размещения в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7м) посадок кустарников с неглубокой корневой системой;

- соблюдения расстояний от воздушных линий электропередачи до просадки деревьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

- исключения посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах прокладки инженерных сетей.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород. Основной ассортимент:

- деревья: береза бородавчатая, дуб черешчатый, клен остролистный, липа крупнолистная, лиственница сибирская, тополь берлинский, ясень обыкновенный;

- кустарники: боярышник кроваво-красный, дерен белый, кизильник блестящий, спирея дубровно-лиственая, спирея средняя.

В целях укрепления склонов и откосов рекомендуется применять следующий ассортимент деревьев и кустарников: шелковица белая, облепиха крушиновая, вишня Бессея, жимолость татарская, клен татарский, дерен белый.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Благоустройство территории представляет собой важную часть градостроительной деятельности. К работам по благоустройству территории жилого района относятся:

- строительство улиц и дорог по нормативным параметрам, соответствующим данной категории, а именно: соблюдение продольных уклонов проезжих частей улиц, возведение твердых покрытий тротуаров соответствующей ширины;

- возведение подпорных стен, пандусов, лестниц с поручнями в местах перепада рельефа;

- строительство скверов, пешеходных аллей, велосипедных дорожек,

- строительство открытых автостоянок;

- благоустройство внутридворовых пространств (площадки отдыха, физкультурные, хозяйственные и т.д.) и объектов соцкультбыта в соответствии с требованиями СНиП.

На территории проектируемого участка предусмотрены площадки отдыха, детские, игровые и т.д.

3.4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей остановок городского транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 м.

При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами с нормативными продольными уклонами либо подъемными устройствами.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м.

При увеличении выступающих размеров пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла - коляски под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 см или ограждениями высотой не менее 0,7 м  и  т.п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий сооружений не должны сокращать нормируемое пространство.

Проектом предусмотрены открытые автостоянки около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, не менее одного места для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения см. раздел 3.3. «Благоустройство и озеленение территории».

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.5. Памятники истории и культуры

Согласно п.14.22 СНиП 2.07.01-89* при планировке и застройке городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

На основании исходных данных представленных Отделом по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории проекта планировки объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, археологии) отсутствуют.

Глава 4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема инженерной подготовки проектируемой территории на стадии ПП выполнена на съемке масштаба 1:2000, с сечением сплошных горизонталей через 0.5 м.

Поверхность рельефа относительно ровная. Высотные отметки земли изменяются в пределах 189,5-192,55.

Проектом инженерной подготовки территории предлагается незначительная подсыпка территории с учетом водоотвода поверхностных вод, которая до строительства центральной ливневой канализации осуществляется по внутриквартальным проездам на основные улицы ограничивающий микрорайон, с выпуском ливневых вод ниже на рельеф. Основной  водоотвод ливневых вод осуществляется самотеком по внутриквартальным проездам на улицы, где предусматриваются ливневые колодцы проектируемой ливневой канализации.

Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

С целью минимизации объемов земляных работ продольный профиль улиц по оси и бордюрному ограждению принят с нулевым уклоном , по лоткам проезжей части принят пилообразный продольный профиль с уклоном 0,5% в сторону дожде приемных колодцев . Пилообразный профиль выполняется путем изменения высоты бордюрного ограждения от минимальной 10 см до максимальной 20 см. Расстояния между дожде приемными колодцами -50 м. Отметки дожде приемных решеток соответствуют минимальным не затапливаемым отметкам. Проектные отметки по оси улиц рассчитываются в зависимости от ширины проезжей части улицы. Отметки территории внутри кварталов будут подняты из условия обеспечения водоотвода с дворовой территории по внутриквартальным проездам.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировки улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстоянием между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят – 0,4 тысячных, максимальный – 7,65 тысячных.

Рекомендации по перенесению проекта в натуру.

К проекту планировки, выполнен геодезический расчет красных линий, по осям улиц, в масштабе 1:500. Все данные приведены на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий». Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально по данным чертежа.

ЛИВНЕВАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

На территории жилого района ливневой канализации на сегодняшний день не существует.

Ливневая канализация предусматривается на всех основных улицах. Сток поверхностных вод с территории жилого района осуществляется по коллекторам в направлении очистных сооружений. В целях уменьшения заглубления коллекторов, очистка и сброс поверхностных вод предусматривается в трех местах.

Глава 5. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Улицы и дороги

Проектом предусмотрено создание улично-дорожной сети на данной территории по нормативным параметрам с учетом коридоров инженерных коммуникаций, транспортной схемой Генерального плана сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и ГО г.Стерлитамак. Проектируемая улично-дорожная сеть дифференцируется по основному назначению улиц. Назначение улиц определялось, учитывая величину и планировочную структуру населенного пункта, основные виды транспорта, интенсивности и скорости движения транспортных средств, пешеходного движения, характер и функциональное назначение застройки:

- магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движения (пр. Октября) – связывает проектируемый микрорайон с ГО г.Стерлитамак (запроектирована в соответствии с генпланом ГО г. Стерлитамак)

- магистральная улица районного значения (улица №4)– связывает проектируемый микрорайон с ГО г.Стерлитамак (запроектирована в соответствии с генпланом ГО г. Стерлитамак)

- улицы в жилой застройке (улицы №1, №2, №3, №5, №6)– обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами;

- проезды – обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки.

Параметры улично-дорожной сети

| Классификация улиц | Проектное решение |
| --- | --- |
|  | протяженность, км | площадь, га |
| Магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движения (пр. Октября) | 0,58 | 7,3 |
| Магистральная улица районного значения (улица №4) | 0,94 | 4,2 |
| Улицы в жилой застройке (улицы №1, №2, №3, №5, №6) | 4,8 | 15,9 |

Параметры улиц в красных линиях:

- ширина магистральной улицы общегородского значения 2-го класса регулируемого движения (пр. Октября) 132,5 м;

- ширина магистральной улицы регулируемого движения районного значения (улица №4) 45 м;

- ширина улиц в жилой застройке: улица №1-30м, №2-34,7 м, №3-40 м,№5-40 м,       №6-30 м.

Планировочными элементами улиц в пределах их красных линий являются: проезжая часть; тротуары; разделительные, технические и защитные полосы озеленения; остановочные площадки для пассажиров массового транспорта, площадки для временной остановки средств индивидуального транспорта и автомобилей с потребительскими грузами; островки безопасности.

В пределах красных линий все элементы улиц предоставляются для общественного пользования. В поперечных профилях улиц предусмотрены технические полосы для прокладки инженерных подземных сетей, на этих полосах не предусматривается устройство капитальных дорожных покрытий и посадка деревьев.

| Категория улиц | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина одной полосы движения, м | Число полос движения в обоих направлениях | Ширина разделительной полосы, м | Ширина предохра-нительной полосы, м | Тротуар, м |
| Магистральная улица общегородского значения 2-го класса регулируемого движения (пр. Октября) | основная-3,75; дублёр - 3 | основная-4; дублёр-2 | - | 0,5 | 4,2 |
| Магистральная улица районного значения (улица №4) | 3,5 | 4 | - | 0,5 | 4,2 |
| Улицы в жилой застройке (улицы №1, №2, №3, №5, №6) | 3,0 | 2 | - | 0,5 | 4,2 |

Пешеходное движение - наиболее распространенный вид передвижения людей по территории района проектирования. Организация этого движения задача важная.

Мероприятия, позволяющие организовать пешеходное движение можно разделить на 3 группы: градостроительные, решающие вопросы рациональной организации архитектурно-пространственной среды; функционально-планировочные, связанные с расчетом коммуникационных путей; транспортные, связанные с решением вопросов обеспечения безопасности и организации движения пешеходов и транспортных средств.

Пешеходное движение неминуемо связано с пересечением проезжей части улиц. Пересечения в проекте организованы в одном уровне с проезжей частью (наземные переходы) на перекрестках и вне перекрестка регулируемые знаками дорожного движения.

Нормальная инсоляция жилых квартир обеспечивается расстоянием между фасадами жилых домов, для этого предусматривается отступ жилых домов от красных линий вглубь квартала, микрорайона на 6, 10 метров. В поперечных профилях улиц предусмотрены технические полосы для прокладки инженерных подземных сетей, на этих полосах не предусматривается устройство капитальных дорожных покрытий и посадка деревьев.

5.2. Общественный транспорт

Классификация городского транспорта: в зависимости от характера пользования, маршрутизации, расположения линий по отношению к поверхности улиц, по характеру путевых устройств:

- Уличный безрельсовый – маршрутное такси, автобус, троллейбус.

- Уличный рельсовый – трамвай.

- Внеуличный рельсовый – электрические железные дороги, фуникулеры.

На проектируемой территории предусмотрен уличный безрельсовый транспорт.

Автобусные маршруты осуществляют непосредственную транспортную связь между жилыми районами города и общественными центрами. Маршруты протрассированы по основным улицам. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки принята 500-800м; остановки размещаются через 400-600 м. Остановки расположены в непосредственной близости от общественных центров и оборудованы пассажирскими павильонами или навесами.

Нормативные параметры и расстояния между остановками общественного транспорта приняты в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

5.3. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

В соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (2008 г) пункт 2.2.54 «На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машиноместами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов», а также «При устройстве автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах, одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домах допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей», проектом предлагается устройство автостоянок для жильцов, а так же гостевых автостоянок на придомовых территориях.

Расчет стоянок для общественных зданий выполнен в соответствии с СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Функции кратковременной стоянки и относительно длительного хранения автомобиля одинаковы - часть стоянок у общественных зданий предлагается использовать в дневное время для кратковременного хранения, а в вечерние и ночные часы обслуживать население района.

Для размещения мест хранения и обслуживания основного состава автомобильного транспорта жилых районов в проекте предусмотрены многоуровневые паркинги, расположенные на обособленных территориях и отделенных улицами и защитным озеленением от жилой застройки, в комплексе со станциями техобслуживания, авто-магазинами, авто-мойками и заправочными станциями не нарушая санитарные нормы и требования. Расстояние от мест хранения расчетного автотранспорта составляет не более 800м. В кварталах размещены открытые автостоянки.

Требуемое количество машиномест принято из расчета 350 м/м на 1тыс. жителей. Для размещения кратковременных стоянок в жилых кварталах предусмотрены стоянки на дублёрах магистральных улиц. Таким образом, внутри жилых кварталов необходимо разместить всего лишь гостевые парковочные места.

Дополнительно для размещения автомобилей жителей в качестве ночных стоянок   возможно использовать стоянки рядом расположенных общественных зданий и обьектов.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей составит:

Ар.с. = 14,1*350 = 4935 авт.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

1) Проектом предусмотрено 100 % обеспечение надземными стоянками для хранения

автомобилей жителей общей вместимостью 4935 м/мест, из них:

а) Открытые наземные гостевые стоянки - 639 м/мест на придомовых территориях.

б) Открытые наземные стоянки для временного хранения - 1234 м/мест (25 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей), из них:

- 113 м/мест на территории жилых групп,

- 546 м/мест – необходимо размесить на проектируемых стоянках на отдельных земельных участках, на прилегающих к селитебной зоне территориях при пешеходной доступности 800 м,

- 575 м/места - в пределах улиц, граничащих с жилыми микрорайонами.

в) Открытые наземные стоянки для постоянного хранения - 3062 м/мест, из

них: 1462 м/места на проектируемых стоянках на отдельных земельных участках, 1600 м/мест необходимо размесить на прилегающих к селитебной зоне территориях при пешеходной доступности 800 м.

2) Открытые наземные стоянки автомобилей на территории общественной застройки – 319 м/м.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

На проектируемой территории не предполагается размещение сооружений для технического обслуживания транспортных средств. Для нужд жителей проектируемой территории предлагается использовать существующие объекты обслуживания транспортных средств за границами проектирования в соответствии с генеральным планом СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ.

Глава 6. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

На проектируемой территории утвержденными «Правилами землепользования и застройки сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», установлены следующие территориальные зоны:

Зона «С-2»:

– зона сельскохозяйственных угодий (вид функционального назначения зоны сельскохозяйственного использования   на иной вид разрешенного использования, в том числе, в целях  развития  жилищного строительства может быть  изменен после разработки и  утверждения проектной документации по планировке территории в установленном  действующим законодательством порядке).

Проектом предлагается внесение изменений в действующие ПЗЗ:

1) территориальную зону сельскохозяйственных угодий в границах проекта планировки перевести в территориальную зону Ж-4:

Зона «Жилая территориальная зона (Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4)» - Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека.

- откорректировать градостроительные регламенты в части относящихся к секционной застройке этажностью выше 8 этажей:

#### Основные и условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Код | Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ж1 | Ж-2 | Ж-3 | Ж-4 | ОД-1 | Т-1 | П-1 | П-2 | Р-1 | С-1 | C-3 | СП-1 | ОХ-1 | В-1 |
| 2.0 | Жилая застройка (2.1-2.7.1) |
| 2.8 | Обслуживание жилой застройки |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Объекты гаражного назначения |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства (3.1-3.10.2) |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |  |  |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |  |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание: |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |
| 3.4 | Здравоохранение |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  |  |  | Р | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Образование и просвещение |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование |  |  |  | У | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Культурное развитие |  |  |  | Р | Р |  |  | У | У |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Религиозное использование |  |  |  | Р | Р |  |  |  | У |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Общественное управление |  |  |  | Р | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание (3.10.1-3.10.2) |  |  |  | У | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Ветлечебницы без содержания животных |  |  |  | У | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Предпринимательство (4.1-4.10) |
| 4.1 | Деловое управление |  |  |  | Р | Р |  | В | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Рынки |  |  |  | У | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Магазины |  |  |  | Р | Р | У |  | У | В |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |  |  |  | Р | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание |  |  |  | Р | Р | У | У | У | У |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |  |  |  | Р | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Развлечения |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта (кроме 2.7.1) |  |  |  | Р | У | Р |  | Р | У |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |  |  |  | У | Р |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) (5.1-5.5) |
| 5.1 | Спорт |  |  |  | Р | Р |  |  | У | Р |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание |  |  |  | Р |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |

- откорректировать предельные размеры вновь формируемых земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части относящихся к секционной застройке этажностью выше 8 этажей:

| Наименование показателя | Вид территориальной зоны |
| --- | --- |
|  | Ж-4 |
| Минимальная площадь земельного участка, га - садоводство | 0,02 |
| Максимальная площадь земельного участка, га - садоводство | НР |
| Минимальная ширина по красной линии, м | ПП |
| Минимальная длина на глубину, м | ПП |
| Минимальный отступ от красной линии, м | - |
| Максимальный коэффициент застройки, % | ПП |
| Минимальный процент озеленения, % | 20 |
| Максимальная высота оград, м | - |

Примечания к таблице:

9) ПП – в соответствии с утвержденным проектом планировки

Глава 7.Инженерное обеспечение

7.1.Водоснабжение

Существующее положение.

Централизованное водоснабжение территории в границах проекта планировки отсутствует.

Проектное решение.

Водоснабжение территории в границах проекта планировки  разработаны на основании технического задания.

Расчетный расход воды составляет 3318  м3/сут; 224,36 м3/час; 88,62 л/с.

Настоящим проектом планировки  предусматривается застройка жилого массива:

- 9-ти этажные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками с ваннами;

- строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

Проектируемые сети хоз-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Наружное пожаротушение предусматривается от водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорого не ближе 2,5 м. от края проезжей части.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Данное проектное решение предложено при условии организации и подключения населенного пункта к централизованным сетям водоснабжения.

Норма водопотребления принята по табл. 1 СП 31.13330.2012.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок строительства.

| № квартала, (№обществ, зданий в квартале) | U, чел, число потребителей | норма расхода воды в час наибольшего водо-потребле-ния q tot hr,u, л/ч | расход воды прибором qо tot, л/ч | NP час | a | Максимальный часовой расход, м3/час | норма расхода воды в сутки наиболь-шего водо-потребле-ния q tot u, л/сут | Максимальный общий суточный расход, м3/сут | расход воды прибором qtoto, л/с | NРсек | a | Максимальный общий секунд-ный расход, л/с | Максимальный секундный расход стоков, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП ж.м. |  |  | 105,30 | 1996,80 | 426,14 | 224,36 |  | 3317,97 | 0,20 | 287,92 | 67,66 | 88,62 | 136,41 |
| 9-ти этажная секционная застройка | 14100 | 12,5 | 100 | 1762,50 | 377,58 | 188,79 | 230 | 3243 | 0,2 | 244,79 | 58,250 | 58,25 | 59,85 |
| Встройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -магазин | 8 | 37 | 300 | 0,99 | 0,964 | 1,45 | 250 | 2 | 0,3 | 0,27 | 0,510 | 0,77 | 2,37 |
| -отделение банка | 2 | 4 | 80 | 0,10 | 0,343 | 0,14 | 16 | 0,032 | 0,14 | 0,02 | 0,215 | 0,15 | 1,75 |
| -отделение связи | 2 | 4 | 80 | 0,10 | 0,343 | 0,14 | 16 | 0,032 | 0,14 | 0,02 | 0,215 | 0,15 | 1,75 |
| -предприятие бытового обслуживания | 4 | 4 | 80 | 0,20 | 0,449 | 0,18 | 16 | 0,064 | 0,14 | 0,03 | 0,237 | 0,17 | 1,77 |
| Детский сад | 240 | 9,5 | 100 | 22,80 | 7,625 | 3,81 | 30 | 7,2 | 0,14 | 4,52 | 2,393 | 1,53 | 3,13 |
| Детский сад | 240 | 9,5 | 100 | 22,80 | 7,625 | 3,81 | 30 | 7,2 | 0,14 | 4,52 | 2,393 | 1,53 | 3,13 |
| Детский сад | 240 | 9,5 | 100 | 22,80 | 7,625 | 3,81 | 30 | 7,2 | 0,14 | 4,52 | 2,393 | 1,53 | 3,13 |
| Общеобразовательная школа | 825 | 3,1 | 100 | 25,58 | 8,41 | 4,21 | 11,5 | 9,4875 | 0,14 | 5,07 | 2,580 | 1,81 | 3,41 |
| Общеобразовательная школа | 825 | 3,1 | 100 | 25,58 | 8,41 | 4,21 | 11,5 | 9,4875 | 0,14 | 5,07 | 2,580 | 1,81 | 3,41 |
| Торговый центр: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - магазины | 30 | 4 | 80 | 1,50 | 1,215 | 0,49 | 16 | 0,48 | 0,14 | 0,24 | 0,485 | 0,34 | 1,94 |
| -отделение банка | 2 | 4 | 80 | 0,10 | 0,343 | 0,14 | 16 | 0,032 | 0,14 | 0,02 | 0,215 | 0,15 | 1,75 |
| -предприятие бытового обслуживания | 14 | 4 | 80 | 0,70 | 0,803 | 0,32 | 16 | 0,224 | 0,14 | 0,11 | 0,355 | 0,25 | 1,85 |
| -кафе | 220 | 12 | 300 | 8,80 | 3,768 | 5,65 | 12 | 2,64 | 0,3 | 2,44 | 1,620 | 2,43 | 4,03 |
| -общественные туалеты | 4 | 83 | 83 | 4,00 | 2,21 | 0,92 | 113 | 0,452 | 1,4 | 0,07 | 0,304 | 2,13 | 3,73 |
| Центр досуга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -видеозал | 100 | 0,5 | 80 | 0,63 | 0,762 | 0,30 | 4 | 0,4 | 0,14 | 0,10 | 0,343 | 0,24 | 1,84 |
| -кружковые | 850 | 0,5 | 80 | 5,31 | 2,663 | 1,07 | 4 | 3,4 | 0,14 | 0,84 | 0,883 | 0,62 | 2,22 |
| -детская школа искусств | 162 | 0,5 | 80 | 1,01 | 0,973 | 0,39 | 4 | 0,648 | 0,14 | 0,16 | 0,410 | 0,29 | 1,89 |
| -библиотека | 2 | 4 | 80 | 0,10 | 0,343 | 0,14 | 16 | 0,032 | 0,14 | 0,02 | 0,215 | 0,15 | 1,75 |
| -кафе | 220 | 12 | 300 | 8,80 | 3,768 | 5,65 | 12 | 2,64 | 0,3 | 2,44 | 1,620 | 2,43 | 4,03 |
| -ресторан | 286 | 12 | 300 | 11,44 | 4,548 | 6,82 | 12 | 3,432 | 0,3 | 3,18 | 1,913 | 2,87 | 4,47 |
| -общественные туалеты | 6 | 83 | 83 | 6,00 | 2,891 | 1,20 | 113 | 0,678 | 1,4 | 0,10 | 0,343 | 2,40 | 4,00 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -спортивный зал | 25 | 4,5 | 80 | 1,41 | 1,171 | 0,47 | 50 | 1,25 | 0,2 | 0,16 | 0,410 | 0,41 | 2,01 |
| -бассейн | 15 | 4,5 | 80 | 0,84 | 0,883 | 0,35 | 50 | 0,75 | 0,2 | 0,094 | 0,336 | 0,34 | 1,94 |
| -сауна | 43 | 180 | 180 | 43,00 | 12,65 | 11,39 | 180 | 7,74 | 0,4 | 5,375 | 2,690 | 5,38 | 6,98 |
| -кафе | 220 | 12 | 300 | 8,80 | 3,768 | 5,65 | 12 | 2,64 | 0,3 | 2,44 | 1,620 | 2,43 | 4,03 |
| Поликлиника | 290 | 2,6 | 80 | 9,43 | 3,958 | 1,58 | 15 | 4,35 | 0,2 | 1,05 | 0,995 | 0,73 | 2,33 |
| Административное здание | 30 | 4 | 80 | 1,50 | 1,215 | 0,49 | 16 | 0,48 | 0,14 | 0,24 | 0,485 | 0,34 | 1,94 |
| Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |

7.2.Водоотведение

Существующее положение.

Централизованное водоотведение территории в границах проекта планировки отсутствует.

Проектное решение.

Водоотведение территории в границах проекта планировки  разработаны на основании технического задания на проектирование.

Расход стоков составляет 430,8  м3/сут;  51,28 л/с.

Схема канализования проектной территории в границах проекта планировки решена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства.

Сети самотечной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Weaving X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Данное проектное решение предложено при условии централизованного канализования населенного пункта.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1

Сети самотечной канализации предусмотреть из чугунных труб с шаровидным графитом или из труб из монолитного железобетона водонепроницаемостью не ниже W12.

Сети напорной канализации предусмотреть из полиэтиленовых (напорных) труб марки ПЭ 100.

Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

На следующей стадии проектирования учесть следующее:

- предусмотреть размещение сетей водоснабжения и водоотведения, для обслуживания данного конкретного многоквартирного жилого дома, только в границах его земельного участка;

- исключить прохождение в границах земельного участка многоквартирного жилого дома других сетей водоснабжения и водоотведения, обслуживающих несколько многоквартирных жилых домов или других объектов;

- сети общего назначения (кольцевые сети водоснабжения, уличные канализационные коллектора) должны предусматриваться в границах красных линий, то есть по территории общего пользования, либо размещаться на земельном участке общего пользования выделяемого на территории застраиваемого квартала;

- при отсутствии возможности размещения сетей водоснабжения и водоотведения в границах земельного участка многоквартирного жилого дома, для обеспечения которого они предназначены, как исключительную меру предусматривать публичный сервитут в границах охранной зоны сетей водоснабжения и водоотведения при размещении их на соседнем земельном участке;

- предусмотреть при необходимости публичный сервитут на проезды внутри квартала по территории земельного участка многоквартирного жилого дома или другого объекта для обеспечения доступа спец.техники к сетям водоснабжения и водоотведения в целях проведения профилактических и ремонтно-аварийных работ на этих сетях;

- исключить в границах охранных зон сетей водоснабжения и водоотведения размещение капитальных и некапитальных сооружений, детских площадок, посадку многолетних насаждений, установку мусорных контейнеров, установку ограждений и шлагбаумов и т.д. С целью обеспечения охранности, качества и надежности работы сетей, требований безопасности, обслуживания, ремонта, предотвращения аварий и ликвидации их последствий на сетях водоснабжения и водоотведения.

7.3.Теплоснабжение

Расходы тепла на отопление секционной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Мариинский 2 Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 423,2 | 108,75 | 46,0 | 5,5 | 14,1 | 732 | 10,3 | 61,9 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 49,7 | 6,0 |  |  | 11,1 | 66,8 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 42,8 | 5,1 |  |  | 9,6 | 57,6 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 117,8 | 14,1 |  |  | 63,4 | 195,4 |

Теплоснабжение проектируемой территории предусматривается  от проектируемой котельной. Теплоснабжение предполагается по независимой схеме от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Производительность ИТП, типы оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек, байпасов и расчетная схема теплоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

7.4.Газоснабжение

Потребность проектируемой территории в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

При расчете газа принято в дома устанавливаются плиты газовые.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории —  отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям Мариинский 2 Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |
|  |  |  | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. |  | 14,1 | 1692,0 | 769,1 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1776,6 | 807,5 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 88,8 | 40,4 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 93,3 | 42,4 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) |  | 57,6 | 27355,6 | 8064,0 |
|  |  |  | Гкал/час |  |  |
|  |  |  | 195,4 |  |  |
|  |  |  | тыс. Гкал/год |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 29225,4 | 8914,0 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети, ГРП.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

7.5.Электроснабжение

Для электроснабжения микрорайона проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность | Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| РП-ТП |  | БКТП-3 | 2х1000 кВА |
| БКТП-1 | 2х600 кВА | БКТП-4 | 2х1000 кВА |
| БКТП-2 | 2х600 кВА | БКТП-5 | 2х600 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными КЛ-10 кВ.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

| № п/п | Наименование | Нагрузка, кВт* Всего (без учета промышленных предприятий) |
| --- | --- | --- |
| 6-12 | Жилые дома секционные | 553,5 |
| 13-16 | Жилые дома секционные | 436,1 |
| 17-23 | Жилые дома секционные | 607,2 |
| 24-31 | Жилые дома секционные | 685,4 |
| 32-34 | Жилые дома секционные | 236,5 |
| 35-40 | Жилые дома секционные | 601,1 |
| 41 | Жилые дома секционные | 85,9 |
| 1 | Детский сад | 110,4 |
| 2 | Детский сад | 110,4 |
| 3 | Детский сад | 110,4 |
| 4 | Общеобразовательная школа | 140,3 |
| 5 | Общеобразовательная школа | 140,3 |
| 42 | Торговый центр: магазины предприятия бытового обслуживания кафе отделение банка туалеты | 473,4 |
| 43 | Торговый центр: магазины предприятия бытового обслуживания кафе отделение банка туалеты | 445, |
| 44 | Центр досуга: видеозал кружковые библиотека детская школа искусств ресторан кафе | 274,5 |
| 45 | Спортивно-оздоровительный комплекс: спортивные залы бассейн сауна кафе | 299 |
| 46 | Поликлиника | 55 |
| 47 | Административное здание: полиция нотариальная контора пункт охраны порядка ЖЭУ офисы | 55 |
|  | ВСЕГО | 5419,4 |

7.6.Телефонизация

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п. Предварительное количество необходимых телефонных номеров составит 5605 шт.

Теле-, радиофикация

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок*	- 5605 шт.

Глава 8. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды.

8.1. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды проектируемой территории направлены на защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижения уровня городских шумов, освоение непригодных для застройки территорий, улучшение микроклимата. Предложенные мероприятия приведут к стабилизации экологического равновесия, эффективному развитию территорий.

Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации предлагаемых архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

Планировочные решения проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.

Мероприятия, предлагаемые проектом

- инженерная подготовка территории;

- создание и соблюдение режима охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

- функциональное зонирование территорий;

- благоустройство улиц и дорог, с соблюдением технических параметров улиц и дорог в соответствии с их классификацией;

- полное инженерное благоустройство территорий;

- обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания;

- интенсивное озеленение магистральных улиц.

Защита жилой застройки от электромагнитного излучения сводится к реконструкции существующих линий с заменой воздушных линий электропередач по территории жилой застройки на кабельные, соблюдению технических коридоров либо вынос на территорию общего пользования.

Шумовое воздействие

Шумы относятся к числу вредных для человека загрязнений окружающей среды. Защита населения от шума стала в последнее время важнейшей гигиенической проблемой.

Главными источниками шума служат все виды транспорта, легковой и особенно грузовой автомобильный транспорт. Зоны шумового дискомфорта зависят от загруженности и категории автодорог.

Параметры проектируемых улиц соответствуют нормативной ширине, в зависимости от классификации улиц.

Проектом предлагаются следующие технические мероприятия:

1. Защитить проектируемые селитебные территории от шумового воздействия.

2. Застройку вести в соответствии с районированием территории по степени устойчивости к карстовым провалам.

3. Выполнить организацию рельефа, при необходимости осушить заболоченные участки.

4. Обеспечить полное инженерное благоустройство и оборудование территории, организовать отвод поверхностных вод на проектируемые очистные сооружения.

5. Поперечные профили основных дорог и улиц должны включать санитарно-защитное озеленение.

6. Параметры улиц должны соответствовать действующим нормам.

7. Утилизация, регулярный вывоз и бытовых отходов.

9. Проектирование оптимального количества котельных на газовом топливе.

10. Озеленить санитарно-защитные зоны.

Организационные мероприятия.

1. Допускать строительство и эксплуатацию производственных и коммунально-складских предприятий с усовершенствованными современными технологиями.

2. Создать посты наблюдения за воздушным бассейном, что позволит регулярно проводить контроль за состоянием атмосферного воздуха.

3. Провести инвентаризацию источников вредных отбросов.

4. Оснастить все стационарные источники газопылеулавливающим оборудованием.

5. Установить контроль за выхлопными газами.

6. Исключить движение грузового транспорта через селитебные территории.

8.2. Санитарная очистка и мусороудаление

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Сбор и удаление ТКО в СП Отрадовский сельсовет осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест., а также в соответствии с Генеральной схемой очистки территории МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

В соответствии с п.8 статьи 12 Федерального закона №89-ФЗ Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. Для сбора отходов в местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках.  В районах индивидуальной жилой застройки осуществляется поадресный сбор мусора.

Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Основными источниками образования отходов на территории городского округа являются коммунальный сектор (население) и производственные предприятия

В данной таблице приведен расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Нормы накопления ТБО

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | на 1 чел./год | всего в год |
| Твердые от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 1,1 | 15,51 тыс. |
| Итого |  | 15,51 тыс. |

Морфологический состав ТБО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок 10,45 тыс.т.год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 (30) | 4,65 |
| Бумаги, картон | 37-41 (40) | 6,20 |
| Дерево | 1-2 (1) | 0,16 |
| Металлолом | 4-6 (5) | 0,78 |
| Текстиль | 3-5 (5) | 0,78 |
| Кости | 1-2 (2) | 0,31 |
| Стекло | 2-3 (3) | 0,46 |
| Кожа, резина | 0,5-1 (1) | 0,16 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 (1) | 0,16 |
| Пластмасса | 5-6 (5) | 0,78 |
| Прочие | 1-2 (2) | 0,31 |
| Отсев | 5-7 (5) | 0,78 |
|  | 100 | 15,51 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

14,1тыс.чел. х 50 кг/год = 0,705 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенный участок ТКО. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

Проектом предлагается раздельный сбор отходов.

Для организации раздельного сбора отходов проектом предложено:

- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья;

- организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

1. Контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

2. Контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

3. Конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

Пункт приема вторсырья размещается за проектной границей. Раздельный сбор отходов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Вывоз мусора осуществляется на свалку.

На основании разработанного генерального плана сельского поселения Отрадовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан вывоз мусора осуществляется на существующий полигон в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Башкортостан.

Ориентировочный расчет количества контейнеров.

Сборник для ТКО устанавливаются для секционной застройки и объектов культурно-бытового обслуживания

Расчет количества контейнеров:

Бкон = Пгод × t × К1 × (365 х V), где

Пгод – годовое накопление ТКО, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25;

V – вместимость контейнера, м3.

Бкон = [Пгод х t х К1/ (365 х 0,8)] х 1,05,

Бкон = [15,51 тыс. м3 х 2 х 1,25/ (365 х 0,8)] х 1,05 = 93,94 ~ 139 шт.

Определение количества мусоровозов необходимых для вывоза ТКО:

М = Пгод / (365 х Псут. х Кисп.), где

Пгод – количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3;

Псут. – емкость кузова данного вида мусоропровода, м3;

Кисп. – коэффициент использования автопарка – 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут. = РхЕ, где

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р = (Т-(ТПЗ + То)) / (Тпог. + Т раз. + 2Тпрб.), где

Т – продолжительность смены, час.;

ТПЗ – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.;

То - время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.;

Тпог. – продолжительность погрузки, час.;

Т раз. – продолжительность разгрузки, час.;

Тпрб – время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р = (8- (0,5+0,5)) / (0,5+0,5+2*0,5) = 3,5 ~ 4 рейсов.

Псут. = 4 х 18= 72 м3 ~ 0,072 тыс. м3

М = 10,45 тыс. м3 / (365 х 0,072 х 0,8) = 0,74 ~ 2 мусоровоза.

Глава 9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне в совокупности с организационными мероприятиями составляют комплекс мероприятий, осуществляемых в целях решения задач гражданской обороны (далее - мероприятия по гражданской обороне) при  подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом.

9.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г № 68-ФЗ (с изменениями на 23 июня  2016 года).

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различают по характеру источника и масштабам.

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (землетрясение, русловая эрозия, эрозия (овражная) почв).

Выделение областей, районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной сейсмической опасности осуществляется на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных. По сейсмическому районированию территория проекта не подвержена  сейсмической опасности. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» не предусматривается.

Рельеф проектируемого участка спокойный. Предполагаемая интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии на большей площади территории менее 1%. Эрозийные процессы представлены оврагообразованием и речной боковой эрозией. Оврагообразование на территории связано с деятельностью поверхностных вод и активизируется в периоды снеготаяния и ливневых дождей. Инженерная подготовка заовраженных территорий предусматривает: засыпку отвержен оврагов и наиболее глубоких лощин, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную ликвидацию оврагов.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (паводок, полноводье, подтопление, затопление).

Таблица № 9.1

| Вид | Характеристика | Характер действия и проявления поражающего фактора опасного гидрологического явления, процесса |
| --- | --- | --- |
| Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по ГОСТ 19179) | Гидродинамическое воздействие на береговые сооружения, размыв берегов потоком воды. Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Затопление территории |
| Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды (по ГОСТ 19179) | Гидродинамическое давление воды. Подъем уровня воды. Ударное механическое воздействие заторного льда. Размывание и затопление берегов с разрушением прибрежных сооружений. Затопление территории |
| Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды (по ГОСТ 19179) | Гидродинамическое воздействие на береговые сооружения, размыв берегов потоком воды. Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Затопление территории |

На участке отсутствуют водные объекты, заболоченные участки отсутствуют. Затапливаемых территорий нет.

Опасное метеорологическое явление — природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильные ветры (штормы) – это ветра, достигающие скорости 15-31м/сек с порывами до 40м/сек. Практически повсеместно по республике сильные ветры скоростью более 15м/сек. возможны ежегодно, раз в 100лет скорости ветра достигают 20-35 м/сек.  Поражающий фактор при штормах – аэродинамический (ветровая нагрузка).  Возможные последствия воздействия: -повреждения отдельного оборудования, -обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм.

Таблица № 9.2

| № п/п | М/станция | Скорость ветра, на уровне 10м, возможная 1 раз в |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 1000лет |
| 1 | Стерлитамак | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 31 |

В соответствии  с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок.

Ливневые продолжительные дожди относятся к опасным природным явлениям, когда количество выпадающих осадков достигает 20-31мм. за 1час и менее. Ливневые дожди наиболее характерны для летних месяцев. Сильные ливни приводят к резкому подъему уровня воды в реках и подтоплению населенных пунктов.

Поражающий фактор при ливневых дождях – гидродинамический (поток воды и затопление территории).

Затопление проектируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности, очисткой дренажных сборных канав.

Грозы. Грозовая деятельность начинается в апреле и прекращается в октябре, наибольшее число гроз наблюдается в июне – июле. Грозовые разряды могут стать причиной пожаров.

Удар молнии  представляет собой электрический разряд длиной в несколько километров, развивающийся между грозовым облаком и землей или каким-либо наземным сооружением.

Согласно требованиям СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение прямого удара молнии в объект или на устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом; к этому комплексу относятся также средства защиты, предохраняющие объект от вторичных воздействий молнии и заноса высокого потенциала. Средством защиты от прямых ударов молнии служит молниеотвод - устройство, рассчитанное на непосредственный контакт с каналом молнии и отводящее ее ток в землю.

Защита от вторичных воздействий молнии обеспечивается следующими мероприятиями.         От электростатической индукции и заноса высокого потенциала - ограничением перенапряжений, наведенных на оборудовании, металлических конструкциях и вводимых коммуникациях путем их присоединения к заземлителям определенных конструкций; от электромагнитной индукции - ограничением площади незамкнутых контуров внутри зданий путем наложения перемычек в местах сближения металлических коммуникаций.

Повторяемость особо опасных атмосферных явлений, которые могут принести материальный ущерб хозяйству и представляют угрозу здоровью населения (шквалистые усиления ветра, гроза, сильные ливни, град, туманы, сильные метели и снежные заносы, гололедно-изморозевые явления) составляет 10 случаев за год.

Сильные морозы  - в период с ноября по март низкая минимальная температура воздуха в течение продолжительного времени. Минимальная температура воздуха не менее  -350С  в течение не менее 5 суток.  Производительность системы водяного  отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха -340С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям проектируемой территории.

Метели. Среднее число дней с метелью изменяется от 20 до 55 дней, наиболее часто метели отмечаются на открытых незалесенных территориях. Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая  дальность видимости не более 500 м. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса в среднем за зиму достигает 400м3/сек., повторяемость сильного снега – 1-2 случая за год. Способы и меры по предотвращению и ликвидации возможных последствий: ограничение скорости движения; использование световых и звуковых сигналов.

Сильный гололед и изморозь повторяются 1-2 за год. Способы и меры по предотвращению и ликвидации возможных последствий: -применение реагентов (соль, песок); - ограничение скорости; - использование шин с шипами.

Снег  - значительные твердые осадки (снег, ливневый снег и др.). Количество осадков не менее 20,0 мм за период времени не более 12 ч. Возможные последствия воздействия: -нарушение нормального функционирования объектов; - прекращение дорожного движения; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; -завалы снега на территории; -обрыв проводов. Способы и меры по предотвращению и ликвидации возможных последствий опасного природного явления: расчистка дорог, территорий, кровли.

Град - крупные частички льда (градины), выпадающие из кучево-дождевых облаков.

Туманы - сильное помутнение воздуха за счет скопления взвешенных мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), вызывающее ухудшение видимости. Метеорологическая  дальность видимости не более 50 м. Преобладают осенью и зимой, образуются вследствие прихода теплого влажного воздуха с запада (адвективные туманы), а также вследствие местного выхолаживания (радиационные туманы), орографические туманы образуются в понижениях и долинах.

Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории от 11 до 26, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год по территории от 30-40 часов. Способы и меры по предотвращению и ликвидации возможных последствий: ограничение скорости движения; использование световых и звуковых сигналов.

Заморозки отмечаются в мае, июне, августе и сентябре. Минимальная температура воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) менее 0,0 °C на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая

Засухи являются результатом длительного бездождного периода при антициклональном режиме погоды, которая характеризуется уменьшением количества влаги в атмосфере и приводит к общему иссушению почвы. Сильные засушливые явления с периодичностью 5-6лет и продолжительностью 1-2 года наиболее характерны для южной части республики, где количество засушливых дней колеблется от 50 до 60 за вегетационный период.

Поражающий фактор при засухах – тепловой (нагревание почвы и воздуха).

Основными мероприятиями по защите территории района от ЧС природного характера являются:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств защиты от стихийных бедствий природного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

- постоянное проведение медицинскими, санитарно-эпидемиологическими, ветеринарными учреждениями текущего и предупредительного санитарного надзора за природно-очаговыми инфекциями; 
- содержание в готовности мест эвакуации в период половодья для населения и сельскохозяйственных животных; 
- установка снегозащитных ограждений на участках дорог, подверженных снегозаносам, и оборудование объездов узких и труднодоступных участков дорог в зимний период; 
- обеспечение готовности эвакопунктов, поддержание в готовности необходимых сил и средств, для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера;

- состояние в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- снабжение и своевременное оказание медицинской помощи населению;

- применение объемно-планировочных, инженерных решений и средств, обеспечивающих защиту населения.

9.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование застраиваемой территории

К ЧС техногенного характера относятся потенциально возможные аварии на потенциально опасных промышленных объектах (ПОО), автомобильном транспорте, магистральных трубопроводах, в системах жизнеобеспечения, на химически опасных, пожаро- взрывоопасных и радиоактивных объектах. Проблема оценки и управления риском при потенциальной опасности возникновения ЧС особенно актуальна в условиях устаревших технологий, самортизированных производственных установок и общей политической нестабильности.

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий).

Определение возможности возникновения ЧС на опасном объекте и оценка их возможных последствий должны производиться при разработке паспорта безопасности опасного объекта, организуемой руководством объекта. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден приказом МЧС РФ от 04.11.2004г. №506.

В настоящее время на осваиваемой территории категорированных объектов и организаций нет, потенциально опасные объекты отсутствуют.

Возможными источниками химически опасной и пожаро-взрывоопасной чрезвычайной ситуации  могут являться наиболее близко расположенные ПОО г. Стерлитамак, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС:

Таблица № 9.3

| Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС, (тонн) | Возможная реализация ЧС, год -1 | Показатель приемного риска, год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально- экономические последствия | Расстояние до проектируемой территории (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. |  |
| ХПОО |
| г. Стерлитамак, ЗАО "Каустик" | хлористый винил 29,0/ аммиак 0,1 | 6,6·10 -8/ 0,5·10 -6 1,8·10 -3 | 1·10 -6 | 2,62/ 0,0007 | 0/0 | 42/0 | 36/1 | 4670 |
| Филиал Шихан ООО «ОПХ» | Жидкий Аммиак 0,3 / Газообразный аммиак 0,021 | 7,6·10-6/ 3,8·10-3 | 1·10-5 | 0,5099 / 0,008 | 0 / 0 | 2 / 0 | 7 / 0 | 2250 |
| ПВПОО |
| г. Стерлитамак, ж/д станция "Стерлитамак" | бензин 88/ бензин 31,42 | 1·10 -7/ 1·10 -6 | 1·10 -6 | 3,66/0,49 | − | 4/3 | 32/26 | 4300 |
| Стерлитамак, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ ООО "Башкирская генерирующая компания" | природный газ 0,9481/ мазут 687,5 | 5·10 -7/ 4,47·10 -5 | 1·10 -6 | 0,26/0,005 | 0/0 | 14/1 | 20/1 | 3560 |

На основании графического анализа и расчетов установлено,  что  для проектируемой территории зоны действия поражающих факторов при возможных авариях на выше перечисленных объектах опасности не представляют, ввиду значительной удаленности.

Обязательным условием для безаварийной работы всех предприятий является то, что при разработке проектов на строительство и/или реконструкцию предприятий, внедрение новых технологических процессов, конструировании машин и агрегатов, не допускать недоделок и отступлений от проектных решений, учитывать строгое соблюдение требований техники безопасности, а также пожаро- и взрывоопасности.

Своевременное выполнение работ планово-предупредительного характера, поддержание сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС в постоянной готовности позволит обеспечить достаточную надежность и способность безопасной эксплуатации при условии полного выполнения своих должностных обязанностей и соблюдение норм и правил эксплуатации обслуживающим персоналом.

Для предотвращения аварий на ПОО заранее разрабатываются и осуществляются организационно-технические мероприятия, содержание и объем которых, зависят от особенностей производства, характера технологического процесса, применяемых и вырабатываемых материалов и веществ.

Основными задачами при ликвидации последствий ЧС являются: спасение рабочих, служащих и населения, проживающего в районах, примыкающих к объекту, и ведение неотложных аварийно-восстановительных работ в местах разрушения и заражения.

Источниками возникновения ЧС техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии коммунальных системах жизнеобеспечения;

-  пожары;

- взрывы бытового газа.

Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях

-- Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ)  представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. По транспортным коммуникациям проектируемой территории может осуществляться перевозка автоцистернами (3,7 т; 7,8; 14,2 т) взрывопожароопасных грузов: ГСМ марок Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95, ДТ.

Риск проистекает непосредственно из высвобождения перевозимых опасных веществ, их воспламенения и т.д. Население, подверженное риску-это люди, живущие рядом с автомобильной дорогой, и люди, которые могут попасть в аварию, находясь в других средствах передвижения по автодорогам. Круг происшествий, которые могут возникнуть в связи с перевозкой опасных грузов,  включает перегрев  веществ, их расплескивание (рассыпание), утечка паров или газа, пожар и взрыв.

При заблаговременном прогнозировании масштабов зон ЧС в качестве исходного, принимается наиболее неблагоприятные варианты.

Защитные меры по предотвращению риска для здоровья и жизни людей при транспортировке опасных грузов включают слежение за количеством перевозимых веществ, направлением движения, видом транспортных средств, выбором маршрута.

Мероприятия  по спасению пострадавших в ходе перевозки  ОГ определяется характером поражения  людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

Основные работы по ликвидации последствий аварии (инцидента) с опасным грузом проводят аварийные бригады, которые состоят из специально обученного персонала. Они оснащены различными средствами ликвидации последствий аварий (инцидентов) с ОГ, средствами контроля  состояния техники и окружающей среды.

Аварийные бригады создаются на предприятиях грузоотправителя-грузополучателя опасных грузов и обеспечивают ликвидацию последствий инцидентов и аварий.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Наиболее характерными неудовлетворительными условиями, способствующими повышению аварийности, являются: несвоевременная обработка проезжей части противоскользящими материалами и несвоевременная очистка от выпавшего снега.

Основной причиной аварийности является сознательное пренебрежение водителей и пешеходов правилами дорожного движения.

Продолжается рост количественного состава парка автотранспортных средств городского округа, в то же время сохраняется тенденция ухудшения возрастной структуры автопарка. Высокий износ автомобилей является одной из причин аварийности, повышенного загрязнения окружающей среды и неадекватно высоких транспортных издержек. Наряду с устаревающим подвижным составом в дорожном движении появляются новые автомобили с высокими динамическими и тормозными характеристиками. В транспортном потоке увеличивается неравномерность скоростей движения, что приводит к увеличению количества ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким торможением.

Возрастает диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети, применяемыми методами и техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью движения, скоростными характеристиками транспортных средств.

Развитие автомобилизации приводит к тому, что существенно возрастает доля водителей транспортных средств с малым стажем и недостаточным опытом, все более явно проявляются недостатки в системе подготовки водителей, что также способствует увеличению количества ДТП.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– осуществление капитального ремонта автодорог;

--проведение регулярных обследований и мониторинга за техническим  сооружениями;

– элементами транспортной инфраструктуры;

– усиление контроля за соблюдением Правил дорожного движения.

Основные требования к объектам транспорта по повышению устойчивости их функционирования в чрезвычайных ситуациях

- подготовка постоянных транспортных устройств, подвижного состава и производственно - технической базы транспорта к работе в условиях ЧС;

- обеспечение эксплуатационными, техническими материалами и энергоресурсами для работы в условиях ЧС;

- подготовка транспортных средств к перевозке сил и средств, ресурсов, необходимых для ликвидации последствий ЧС, а также для проведения эвакомероприятий;

- обеспечение защиты грузов от заражения (загрязнения);

- разработка (уточнение) нормативных документов, направленных на обеспечение безаварийности транспортного процесса и достижение минимального риска возникновения ЧС;

- повышение эффективности контроля за состоянием транспортных средств и режимов перевозочного процесса.

- Транспортировка  опасных веществ, трубопроводным транспортом

С западной стороны к проекту планировки примыкает зона с особыми условиями использования территории: охранная зона нефтепродуктопровода МНПП "Салават-Уфа", "Ишимбай-Уфа" АО "Транснефть-Урал" .

Повреждения этих коммуникаций могут вызвать взрыв, пожар, возникновение очага заражения АХОВ, от воздействия которых могут пострадать некоторые населенные пункты района.

Таблица № 9.4

| № п/п | Наименование опасного производственного объекта (предприятия) | Опасное вещество | Возможные последствия чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейная часть магистральных нефте, газо, продуктопроводов | нефть товарная, природный газ, бензин | Утечка топлива, возможные пожары, загрязнение местности, атмосферы. |

Основными причинами аварий на магистральных трубопроводах являются технические нарушения при производстве ремонтных работ в охранных зонах, коррозия, несанкционированные криминальные врезки в трубопровод с целью хищения нефтепродуктов, а также подвижки земной коры в районах геологических разломов.

Наиболее потенциально опасные участки на магистральных трубопроводах – места пресечения их коридоров с основными транспортными магистралями. Весьма опасными по экологическим соображениям являются пересечение ими водных преград.

В целях обеспечения устойчивости и безопасности функционирования магистральных трубопроводов требуется усиленный контроль на самых уязвимых участках, соблюдение охранных разрывов вдоль трассы, строительство подводных трубопроводов методом вертикального бурения, строительство новых трубопроводов в коррозийностойком исполнении.

Целенаправленная работа по диагностике и определению остаточного ресурса оборудования, своевременная замена аварийных участков позволяют значительно снизить аварийность на объектах магистральных трубопроводов.

Основные требования к объектам трубопроводного транспорта по повышению устойчивости их функционирования в чрезвычайных ситуациях

- реконструкция и новое строительство стационарных газонефтепродуктопроводов с учетом безопасной эксплуатации их в условиях ЧС;

- ограничение наземной прокладки трубопроводов через зоны возможных ЧС, исключение такой прокладки через важнейшие автомобильные и железные дороги;

- создание и совершенствование автоматических систем обнаружения утечки опасных веществ и  отключения аварийных участков;

- подготовка к транспортировке нефтепродуктов в зонах возможных ЧС, в обход компрессорных станций в случаях нарушения их работы;

- заглубленная прокладка трубопроводов в зонах возможных разрушений и вынос головных насосных станций за пределы таких зон;

- создание базовых складов резерва материалов и оборудования для восстановления поврежденных участков и прокладки временных трубопроводов;

- создание и внедрение в эксплуатацию передвижных перекачивающих средств (автономных);

- строительство отводов от магистральных трубопроводов к ближайшим нефтебазам и транспортным узлам.

Оценка последствий возникновения аварий (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения (объектов ЖКХ и энергетики)

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током.   Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Для бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры необходимо проводить регулярные мероприятия по их ремонту и усовершенствованию их обслуживания.

Оценка последствий возникновения пожаров на объектах жилого сектора

На территории с. Мариинский преобладают жилые дома Y степени огнестойкости, находящиеся в частной и муниципальной собственности, поэтому сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.   Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, в результате отравления угарным газом, а также в результате ожогов;   причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Перечень мероприятий, направленных на снижение количества пожаров:

-   проверка противопожарного состояния жилого фонда,

-   создание запаса огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой,

- проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности,

-   обеспечение состояния готовности пожарной техники и приспособлений.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах.

Основными мероприятиями по защите территории от ЧС техногенного характера являются:

- своевременное оповещение населения, о возникновении чрезвычайных ситуации и о способах укрытия от основных поражающих факторов;

- вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения.

- подготовка сил и средств для защиты от ЧС техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); развитие и модернизация системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2011); развитие объектов транспортной инфраструктуры.

9.3 Проведение мероприятий по гражданской обороне

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование застраиваемой территории

Территория с. Мариинский  СП Отрадовский сельсовет категорию по гражданской обороне не имеет. На основании графического анализа определено, что проектируемая территория с восточной стороны примыкает  к границе проектной застройки ГО г. Стерлитамак.

Город Стерлитамак является крупнейшим индустриальным центром не только Республики Башкортостан, но и Уральского и Поволжского экономических регионов. Особые требования к организации  гражданской  обороны  в ГО г. Стерлитамак предъявляет невероятно высокая концентрация опасных производств, с химическими, высоко горючими веществами и взрывоопасными процессами и продуктами, в результате которой в городе очень высок риск  возникновения ЧС. ГО г. Стерлитамак отнесен к III группе территорий по гражданской обороне.

В соответствии с  СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" на проектируемой территории инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (далее ИТМ ГО) следует разрабатывать и проводить применительно к:

- зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения;

- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты);

- зоне световой маскировки.

Зона возможных разрушений - селитебная и производственная территории городских поселений (городов), отнесенных к группам по гражданской обороне, в пределах которых, в результате воздействия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить разрушения.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к проектируемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 ИТМ ГО ЧС).

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- радиоактивное заражение местности;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

Зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.

«План жёлтых линий»

В проекте разработан план "желтых линий" (максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования).

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных зон на дороги не менее чем по двум направлениям.

Ширину не заваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует принимать не менее 7 м.

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины не заваливаемой части дорог в пределах "желтых линий".

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Зоны возможного распространения завалов в случае разрушения зданий на проектируемой территории определяются (уклон местности до 10 %) в соответствии с Приложением Д СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) и представлены в таблице 4.1.

Зона возможного распространения завалов в случае разрушения зданий до девяти этажей:

- от протяжённых сторон зданий:

L протяж =0,3xН,

- от торцов зданий:

L торц = 0,2xН,

где Н - высота здания, м.

Таблица №9.5 Зоны возможного распространения завалов в случае разрушения зданий на проектируемой территории

| № п/п | Этажность зданий и сооружений | Зона возможного распространения завалов в случае разрушения зданий, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | от протяжённых сторон | от торцов |
| -- от жилых зданий (H – 3,0 м) |
| 1 | 9 | 8,1 | 5,4 |
| -- от общественных, производственных зданий (H –3,30 м) |
| 2 | 1 | 0,99 | 0,66 |
| 3 | 2 | 1,98 | 1,32 |
| 4 | 3 | 2,97 | 1,98 |

Границы «жёлтых линий» находятся на значительном расстоянии от подъездных дорог и не препятствуют подъезду техники для ликвидации ЧС, эвакуации населения с территории проекта планировки.  Маршруты эвакуации населения и маршрут движения сил и средств ликвидации ЧС определены с учетом объездов труднопроходимых участков в зонах возможного распространения завалов.

Границы зон возможного распространения завалов представлены в графической части раздела «ПМ ГО ЧС».

Мероприятия по обеспечению различных категорий населения  ЗС ГО и требования к ЗС ГО

На планируемой территории отсутствуют предприятия, учреждения и организации, продолжающие свою деятельность в военное время, а также предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, прием эвакуированного населения не предусмотрен, строительство ЗС ГО на планируемой территории не предусматривается.

В соответствии с постановлением правительства РФ  №737 от 18.07.2015 г.,  для населения, проживающего в безопасных районах, используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

Также, приспосабливаются подвальные и цокольные этажи помещений существующих зданий и сооружений под укрытия. Для решения вопроса о возможности приспособления производится обследование помещений в существующих зданиях и сооружениях, в случае необходимости, дооборудование их до требований, предъявляемых к защитным сооружениям и постановка их на учёт.

Проектом предлагается предусмотреть возможность планирования в мирное время и  строительства в период мобилизации и в военное время быстровозводимых защитных сооружений   и простейших укрытий. Они строятся в самые сжатые сроки с максимальным использованием имеющихся сборных конструкций и материалов, упрощенного оборудования, с наиболее эффективным применением рабочей силы средств механизации.

Объекты гражданской обороны

В соответствии с  СП 165.1325800.2014 к объектам гражданской обороны относятся (далее объекты ГО):

- защитные сооружения гражданской обороны (убежища; противорадиационные укрытия; укрытия);

- санитарно-обмывочные пункты;

- станции обеззараживания одежды и транспорта;

- специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны,

- иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне

В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

Для организации эвакуации людей с территории проекта планировки предусматривается сборно-эвакуационные пункты (СЭП), размещаемые в зданиях общественного назначения (школы № экспл. 4 и 5) вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации.

Основные показатели ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки

Улицы планируемой территории проложены с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых кварталов на дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети планируемой территории обеспечивается надежное сообщение между отдельными жилыми кварталами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы планируемой территории, а также наиболее короткую и удобную связь планируемой территории с другими районами, а также другими населенными пунктами. Предусмотрено дублирование путей сообщения по территории жилого района.

Мероприятия по оповещению населения

Организация оповещения населения в настоящее время регламентируется «Положением о системах оповещения населения», утвержденным совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи России, Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 в котором конкретизированы требования федеральных законов и постановлений правительства и иных нормативных документов.

Постановлением Правительства № 362 от 12.10.2012г. утверждено «Положение о региональной системе оповещения и информирования населения Республики Башкортостан об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, об опасностях возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий», которая представляет собой организационно-техническое объединение сил и средств связи, специализированных технических средств оповещения и информирования, в том числе в местах массового пребывания людей, сетей вещания, каналов сети связи и передачи данных общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил ГО Республики Башкортостан, Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и населения Республики  Башкортостан.

В региональную систему оповещения входят:

- на муниципальном уровне – местная система оповещения (на территории муниципального образования);

- на объектовом уровне – локальная система оповещения (в районе размещения потенциально опасного объекта).

Основной задачей муниципальной (местной) системы оповещения  является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава ГО и звена БТП РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств ГО на территории муниципального образования, в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

Проектом предусматривается обеспечение территории проектируемой застройки инженерными сетями связи, которые обеспечивают подключение объектов, расположенных на территории проекта планировки, к общегосударственной системе обеспечения – телефон, радио, телевидение.

По поступлению сигналов ГО  о возникновении ЧС и других сообщениях, доведение осуществляется в соответствии с Планом ГО и ЧС сельского поселения Отрадовский сельсовет.

Основной способ оповещения населения планируемой территории является передача речевой информации - экстренного сообщения Главного управления МЧС РФ по Республики Башкортостан. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Главное управление МЧС России по Республики Башкортостан при угрозе воздушной опасности, радиоактивного или химического заражения производит оповещение населения подачей предварительного сигнала «Внимание всем!», путем включения электросирен и последующей передачей экстренного речевого сообщения по сети проводного вещания.

Одним из эффективных элементов системы оповещения населения является сеть громкоговорителей, подключенных к сети проводного вещания. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы.

Для обеспечения своевременного оповещения населения на проектируемой территории, предлагается:

- установить   сирены оповещения С-40;

-   электроакустические преобразователи (громкоговорители) - настенные или потолочные для этажного оповещения в помещениях с постоянным пребыванием людей (в зданиях массовым пребыванием людей).

Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) с радиусом слышимости 400 м. Проектом предлагается ориентировочное   размещение  электросирен и громкоговорителей  (см. на чертеже ПМ ГО ЧС).

Мероприятия по световой маскировке

Светомаскировка должна осуществляться согласно «Инструкции по светомаскировке населенных пунктов и объектов экономики» СП 264.1325800.2016  и СП 165.1325800.2014.

В зону световой маскировки входит территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы.

Подготовку к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях следует осуществлять в мирное время заблаговременно, путем разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также накоплением имущества и технических средств, необходимых для их проведения.

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Предусматриваются следующие режимы светомаскировки:

-   режим частичного затемнения;

-   режим ложного освещения.

Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в населённых пунктах и на объектах. В режиме частичного затемнения предусматривается завершение подготовки к введению режима ложного освещения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 3 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

В городских округах и поселениях попадающих в зоны ведения маскировки, заблаговременно следует осуществлять инженерно-технические мероприятия по обеспечению: снижения параметров физических полей; снижения параметров упругих колебаний и гравитации объектов; по проверке и наладке отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов капитального строительства; созданию ложных объектов, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Предложения по повышению устойчивости инженерных коммуникаций

В случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по нормам, установленным соответствующими национальными документами по стандартизации.

Для гарантированного обеспечения населения питьевой водой, в случае выхода из строя всех источников водоснабжения, существующие 2 резервуара чистой воды (емкостью по 500 м3 каждый) позволяют обеспечить население питьевой водой в течение 3-х суток при норме питьевой воды не менее 10 л.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями (для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ), герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. В случае размещения  резервуаров в зонах возможных сильных разрушений конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения – из расчета 25 л в сутки на одного человека, для сельскохозяйственных животных.

При проектирование новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Защиту систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городских округов и поселений, базирующихся на поверхностных источниках водоснабжения, подверженных периодическому или систематическому загрязнению и аварийным сбросам веществ, опасных для жизни и здоровья людей, животных и птицы, следует осуществлять в соответствии с положениями ГОСТ Р 22.6.01.

Все существующие водоводы и водозаборные сооружения для водоснабжения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару. Водозаборные сооружения с дебитом 5 л в секунду и более должны иметь, кроме того, устройства для забора из них воды мобильными средствами пожаротушения.

В соответствии с 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) энергетические сооружения и электрические сети запроектированы с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

В соответствии с с 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110 кВ предусмотрены закольцованными и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

В целях повышения надежности электроснабжения в мирное время и военное время лечебных учреждений и других особо важных объектов, отнесенных к особой группе или 1 группе по гражданской обороне, необходимо предусматривать замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями.

Новые линии электропередачи, питающие указанных потребителей, должны быть в кабельном исполнении.

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должна быть предусмотрена установка автономных источников питания. Их мощность определяется из расчета полноты обеспечения электроприемников и особой первой категории по надежности электроснабжения (категория на основании ПУЭ).

Основной задачей эксплуатации тепловых сетей является организация надежной, бесперебойной подачи тепловым потребителям теплоты требуемых параметров:

Для этого необходимо:

а) согласованная работа источников теплоты, тепловых сетей и теплопотребителей;

б) правильное распределение теплоносителя по потребителям и приборам и учет отпущенной теплоты;

в) тщательное наблюдение за оборудованием источников тепла и тепловых сетей, своевременное выявление слабых участков, их исправление и замена, систематическое проведение ревизии и ремонта оборудования, обеспечение быстрой локализации и ликвидации аварий и отказов;

г) организация систематического контроля за состоянием оборудования.

Обеспечивает согласованную работу всех звеньев системы теплоснабжения диспетчерская служба. С помощью автоматизированных систем управления (АСУ) диспетчерские пункты выполняют многие важные задачи эксплуатации систем теплоснабжения.

Важная роль в работе теплосети принадлежит аварийно-восстановительной службе, задачей которой является быстрая локализация и ликвидации возможных аварий в тепловых сетях. Для этой цели служба должна быть оснащена соответствующими механизмами и машинами.

При нормальной работе системы, т.е. в отсутствии аварий и отказов, основной персонал аварийно-восстановительной службы обычно входит в состав ремонтного цеха.

Основными задачами эксплуатации систем городского газового хозяйства являются: обеспечение безопасности его использования, поддержание необходимых давлений в газовых сетях, своевременное выделение и ликвидация повреждения газопроводов и установок.

Задачами аварийно-диспетчерской службы являются: круглосуточный прием заявок и устранение утечек и аварийных повреждений, профилактические работы по предупреждению аварий.

В систему распределения газа городов и населенных пунктов входят: газопроводы всех давлений и назначений, газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП), устройства связи и телемеханики и другие сооружения, предназначенные для обеспечения нормальной эксплуатации системы газоснабжения.

Данные об удаленности аварийно-спасательных формирований и медицинских учреждений от проектируемой территории

Аварийно-спасательные формирования:

1.ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ, г. Стерлитамак, ул. Караная Муратова, 11. Удаленность от проектируемой территории –  2,9 км.

Медицинские учреждения:

1. ГБУЗ РБ Клиническая больница №1, Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 97. Удаленность от проектируемой территории –  3,75 км.

2. РБ ДБ г.Стерлитамак, ГБОУ, Стерлитамак, Коммунистическая, 82. Удаленность от проектируемой территории - 3,5 км.

3. 2.ГБУЗ РБ Клиническая больница №1, травмпункт, г.Стерлитамак, ГБОУ, Стерлитамак, Коммунистическая, 24. Удаленность от проектируемой территории - 3,3 км.

Отделения полиции:

1. Участковый пункт полиции г. Стерлитамак,  ул. Артема ,11.

Протяженность от проектируемой территории - 5,9 км.

## 9.4  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

На территориях поселений должны быть источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К ним относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

На  территории с. Мариинский СП Отрадовский сельсовет пожарная безопасность  обеспечивается:

Таблица № 9.6

| Наименование формирования | Место дислокации |
| --- | --- |
| 14 отряд ФПС по РБ | г. Стерлитамак Ул. Волочаевская,3 |
| ПЧ-40 ГУ ЦУС «ФПС по РБ» | г. Стерлитамак Ул. Худайбердина, 100 |
| ПЧ-54 ГУ «14 ОФПС по РБ» | г. Стерлитамак Ул.Гоголя,124 |

Планировочные мероприятия по пожарной  безопасности:

Планировка и застройка территории проекта планировки осуществляется в соответствии с ранее разработанным генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Планировочное решение застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Согласно Постановлению Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 "О противопожарном режиме" (в редакции, актуальной с 17 января 2018)  запрещается:

1. использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;

2. использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники;

3. на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов;

4. использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. Количество переездов через пути должно быть не менее 2.

Противопожарное водоснабжение - это совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей для тушения пожара.

Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84*.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода.   Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Согласно таблице №  5 СП 31.13330.2012  расчетное количество одновременных пожаров 1 с расходом на пожар 30 л/с.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Пожарные гидранты следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций.

Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы), а также рек,  с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек.

Глава 10. Основные технико-экономические показатели  по проекту планировки.

| №№ | Наименование | Единица измерения | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория по проекту планировки всего, - на 1 человека | га/% кв.м/чел. | 94,81/100,0 67,2 |
| 1.1 | Из общей территории |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га/ % | 50,77/53,5 |
|  | - территории детских садов и школ | « | 10,72/11,3 |
|  | - территории общественной застройки | « | 3,83/4,0 |
|  | - территории производственно-коммунальных предприятий | « | 1,57/1,7 |
|  | -улицы | « | 25,55/27,0 |
|  | - прочие территории | « | 2,37/2,5 |
| 1.2 | Из общей территории: |  |  |
|  | - озеленённые территории | га/ кв.м/чел. | 17,20/12,2 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения всего | тыс.чел. | 14,1 |
| 2.2 | Плотность населения в жилых кварталах | чел./га | 221 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 423,2/ 4671 |
| 3.2 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/ чел. | 30,0 |
| 3.4 | Коэффициент застройки | ед. | 0,14 |
| 3.5 | Коэффициент плотности застройки | ед. | 1,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 720/ 51 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 1650/ 115 |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел | пос/см | 290/ 20,6 |
| 4.4 | Спортивные залы- всего/1000 чел | м2 | 2256/ 160 |
| 4.5 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 850/ 60 |
| 5 | Ориентировочная стоимость строительства (уточняется по рабочим проектам) | млн.руб | 29624,0 |

Примечание: *уточняется рабочими проектами